| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модели | EH-10K / EH-15K / EH-20K |
| Номинальная мощность |  |
| EH-10K | 10кВА / 8кВт; [ |
| EH-15K | 15кВА / 12кВт |
| EH-20K | 20кВА / 16кВт |
| Номинальное напряжение ~ | 220/380, 230/400, 240/415 В |
| Диапазон напряжения ~ |  |
| нагрузка 50~100 %) | 208-304 В |
| нагрузка 100 %) | 305-477 В |
| Коэффициент мощности | 0,95 (при полной нагрузке) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Выход |  |
| Напряжение ~ | 220/230/240 В |
| Коэфф.нл.иск. напряжения | < 3% |
| Пределы регулирования |  |
| Напряжение | ± 2 % |
| Частота | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Перегрузочная способность |  |
| непрерывная работа | ≤105 %: |
| отключение через 10 мин | ≤106%~110%: |
| отключение через 1 мин | ≤111%~125%: |
| отключение через 30 с | 126%~150%: |
| Аккумуляторные батареи |  |
| Напряжение | 240 В |
| Ток заряда |  |
| Встроенное зарядное устройство | 4A |
| Доп. зарядного устройства (опция): | 4A |
| Напряжение заряда |  |
| Компенсирующий заряд | 272 ± 2 В |
| Уравнивающий заряд | 280 В |
| Коммуникационные интерфейсы | 1- Smart, 1 - Mini, 2 - СOM, 1 - RS232, 1 -REPO 1 |
| Соответствие стандартам |  |
| Безопасность и ЭМС | CE, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 |