|  | Модель | AFL2-15A-H61 [AFL2-W15В-H61] |
| --- | --- | --- |
| Характеристики жидкокристаллического экрана | Размер | 15″ (4:3) [ 15,6 (16:9 )] |
|  | Разрешение | 1024 х 768 [ 1366 х 768 ] |
|  | Яркость (кд/м²) | 400 300 |
|  | Контрастность | 700: 1 [500: 1] |
|  | Кол-во цветов | 262К /16.2M [ 262K/16.7M] |
|  | Диаметр зерна | 0.297 x 0.297 [ 0,252 х 0,252] |
|  | Угол обзора | 160° / 140° [ 170° / 160°] |
|  | Время наработки на отказ | 50,000 ч (подсветка экрана) |
| Система | Процессор | Процессор 2-го поколения Intel® Core™ i7/ i5/ i3, Celeron® и Pentium® |
|  | Чипсет | Intel® H61 |
|  | Оперативная память | Поддержка 2 х 204-pin DDR3 SO-DIMM (до 16 Гб), предустановлено 4 Гб (2 Гб x 2) |
|  | Ethernet | Контроллер Realtek RTL8111E PCIe GbE с поддержкой ASF 2.0 |
|  | SSD | Сокет для CF Type II |
|  | HDD | 2.5» SATA 3Гб/с HDD слот |
|  | Входы/выходы | 2 x RS-232 (разъем DB-9) 1 х RS-422/485 (разъем DB-9) 1 х GbE LAN (на левой стороне) 2 x USB 3.0 3 x USB 2.0 (два на задней панели, один на левой стороне) 1 x Mini USB 2.0 (на лицевой панели) 1 x слот для карты Micro SD (на лицевой панели) 1 x Line-out, Mic (на левой стороне) Порт VGA Порт HDMI Кнопка питания Переключение AT/ATX Кнопка Reset Кнопка стирания CMOS Перемычка входного питания 9 ~ 36V DC |
|  | Слоты расширения | 1 x PCIe Mini (для Wi-Fi) |
|  |  | 1 x PCIe Mini (свободный) |
| Другие компоненты | Аудио | AMP 2W + 2W (встроенные динамики) |
|  | Видеокамера | 1.3 M пикселей, с возможностью работы в условиях низкой освещенности |
|  | Меню | Включение/выключение экрана, регулировка яркости, громкости; горячие клавиши |
|  | Датчик освещения | Есть |
|  | Инфракрасный контроллер | Есть |
|  | Сенсорный экран | 5-типроводной резистивный или проекционно-емкостный |
|  | Панель светодиодной подсветки | Есть |
|  | Охлаждение | Комбинированная система (мощный вентилятор включается только для снижения максимальных температур) |
| Беспроводные коммуникации | 1 x Модуль беспроводной сети LAN 802.11 b/g/n (для встроенного интерфейса PCIe Mini) |
|  | 1 x Bluetooth (опционально, внутренний интерфейс USB, Bluetooth V2.0+EDR) |
| Физические характеристики | Лицевая панель | PC + ABS пластик |
|  | Монтаж | Настенное крепление, отдельно стоящий элемент, крепление на кронштейн/рейку Arm VESA 100mm x 100mm Встраивание, настенное крепление, отдельно стоящий элемент, монтаж в стойку крепление на кронштейн/рейку Arm VESA 100mm x 100mm |
|  | Цвет | Черный |
|  | Габариты (мм) | 363,2 х 305,1 х 58,8 399,4 х 271,2 х 58,8 |
|  | Вес (нетто/брутто) | 5,2 кг / 7,3 кг 4,5 кг / 6,5 кг |
| Эксплуатация | Температура | Рабочая температура: -20°C ~ 50°C Хранение: -20°C ~ 60°C |
|  | Влажность | От 10 до 95% (без конденсата) |
|  | Класс IP | IP 64 (по лицевой панели) |
| Электропитание | Блок питания | Блок питания 90W Вход:100 В AC ~ 240 В AC, 50 / 60Гц, Выход: 19 В DC |
|  | Диапазон питания | 9 ~ 36 В DC |
|  | Энергопотребление | 19V@3,42A (Intel® Core™ i3-2100Т с 4Гб DDR3 памяти 1333MHz) 19V@3,95A (Intel® Core™ i3-2120 с 4Гб DDR3 памяти 1333 МГц) |