### Технические характеристики  контроллера WP-5231PM-3GWA-CE7

| Системное ПО |
| --- |
| ОС | Windows CE 7.0 Professional |
| .Net Compact Framework | 3.5 |
| Встроенные сервисы | FTP-сервер, Веб-сервер |
| SDK | Библиотеки *.dll для Visual Studio.Net 2008 |
| Многоязычный интерфейс | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, итальянский, корейский, упрощенный и традиционный китайский |
| CPU |
| Процессор | Cortex-A8 1ГГц |
| DDR3 SDRAM | 256 Мб |
| Flash-память | 256 Мб |
| FRAM | 64 кб |
| Расширение Flash-памяти | Разъем на одну карту памяти microSD (до 32 Гб формата microSDHC) |
| Таймер реального времени | Контроль секунд, минут, часов, дней недели, месяцев, лет. |
| 64-битный аппаратный серийный номер | Да, для защиты ПО от копирования |
| Двойной сторожевой таймер | Есть |
| Светодиодные индикаторы | 1 индикатор питания и работы; 2 настраиваемых пользователем индикатора |
| Поворотный переключатель | Да (0 ~ 9) |
| Разъем VGA и коммуникационные возможности |
| Разъем VGA и порты связи | 640 × 480, 800 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 |
| Ethernet | RJ-45 x 1, 10/100/1000-TX (режимы auto-negotiate, Auto MDI/MDI-X, светодиодные индикаторы) |
| USB 2.0 (осн.) | 1 |
| COM 1 | Резерв для системной консоли |
| COM 2 | RS-232 (RxD, TxD и GND); неизолированный |
| COM 3 | RS-485 (Data+, Data-); неизолированный |
| COM 4 | RS-485 (Data+, Data-); изоляция 2500 Впост. тока |
| Разъемы расширения вводов/выводов |
| Шина расширения вводов/выводов | Да, опционально можно установить плату XV |
| Механические характеристики |
| Корпус | Металлический |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 91 x 132 x 52 мм |
| Крепление | Настенное |
| Условия эксплуатации |
| Температура эксплуатации | От -25 до +75°C |
| Температура хранения | От -40 до +80°C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 до 90% без образования конденсата |
| Питание |
| Входное напряжение | От +12 до +48 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 6,5 Вт |
| Система GSM |
| Поддерживаемые частоты | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| Подключение GPRS | GPRS класс 12/10; станция GPRS класс B |
| Передача данных по GPRS | Нисходящий канал: Макс. 856 кб/с, восходящий канал: Макс. 42,8 кб/с |
| Система 3G |
| Поддерживаемые частоты | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц |
| Передача данных | WCDMA / HSPA+, прием: Макс. 14,4 Мб/с, передача: Макс. 5,76 Мб/с |
| Система GPS (доп. коплектация) |
| Количество поддерживаемых каналов | 32 |
| Поддерживаемый протокол | NMEA 0183 |