Характеристики  ET-2254 и ET-2254P:

| Система |
| --- |
| Процессор | 32-битный ARM |
| Связь |
| Порты Ethernet | 2 x RJ-45, 10/100 Base-Tx, сетевые коммутаторы |
| Протоколы | Modbus TCP, Modbus UDP |
| Безопасность | Пароль и IP-фильтр |
| Парное подключение ввода-вывода | Да (Push и Polling) |
| WDT | Да, двойной |
| LAN Bypass | Да |
| Светодиодные индикаторы |
| Запуск системы | Да |
| Ethernet Link/Ack | Да |
| Статусы каналов ввода-вывода | Да |
| Изоляция |
| Каналы ввода-вывода | 3750 В пост. тока |
| Ethernet | 1500 В пост. тока |
| Защита EMS |
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±8 кВ для каждого контакта, ±16 кВ для случайной точки |
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 кВ по питанию |
| Бросок напряжения (IEC 61000-4-5) | ±3 кВ по питанию |
| Питание |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Питание | +10 ~ +30 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 3.3 Вт (Макс.) |
| Механические характеристики |
| Размеры (Д x Ш x В) | 127 мм x 33 мм x 99 мм |
| Монтаж | Монтаж на DIN-рейку или на стену |
| Внешние условия |
| Рабочая температура | -25 ~ +75 °C |
| Температура хранения | -30 ~ +80°C |
| Влажность | от 10 до 90% (без конденсации) |

Характеристики ввода-вывода:

| Модель | ET-2254 | ET-2254P |
| --- | --- | --- |
| Тип ввода/вывода | Проводное соединение, конфигурируемый универсальный порт ввода-вывода |
| Каналы | 16 |
| Цифровой ввод |
| Контакт | «сухой» |
| Sink/Source (NPN/PNP) | Source |
| Напряжение при включении | Замкнутое на землю (GND) |
| Напряжение при выключении | Открытое |
| Входное сопротивление | 3 kΩ, 0.5 В | 7.5 kΩ, 1 В |
| Счетчики | Mакс. значение | 4,294,967,295 (32 бита) |
|  | Mакс. частота входного сигнала | 3 kHz | 2.5 kHz |
|  | Программируемый цифровой фильтр | 1 ~ 6500 мс (0.08 Hz ~ 500 Hz) |
| Цифровой вывод |
| Тип | Открытый коллектор (Sink) |
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink |
| Максимальная нагрузка | 100 мA/канал | 350 мA/канал |
| Напряжение нагрузки | От +5 до +30 В пост. тока | От +5 до +50 В пост. тока |
| Защита от короткого замыкания | - | Да |
| Уровень напряжения «ВКЛ» | Да, конфигурируемый |
| Безопасные значения | Да, конфигурируемые |