Характеристики каналов ввода-вывода модуля M-7017mC-16

| Аналоговый ввод |
| --- |
| Количество каналов | 16 |
| Подключение | Дифференцированное или с общим полюсом |
| Типы | ±20 мА, 0 ~ +20 мА, +4 ~ +20 мА |
| Дискретность | 16 бит |
| Частота дискретизации | Нормальный режим | 10 Гц - общая |
|  | Ускоренный режим | 200 Гц - общая |
| Точность | Нормальный режим | +/- 0,1% |
|  | Ускоренный режим | +/- 0,5% |
| Дрейф нуля | +/- 20 мкВ/°C |
| Дрейф чувствительности | +/- 25 ppm/°C |
| Общая защита от перегрузок по напряжению | 25 В пост. тока |
| Индивидуальная настройка каналов | Есть |
| Защита от перенапряжения | 110 В пост. тока |
| Защита от сверхтока | Есть, 50 мА при 110 В пост. тока |
| Виртуальная взаимная изоляция каналов | - |
| Контроль обрыва цепи для 4 ~ 20 мА | Есть |
| Таймер реального времени | Есть |
| Регистратор данных | Есть, хранение до 100 000 записей с 16 каналов токового ввода |

Технические характеристики модуля M-7017MC-16

| Коммуникационные возможности |
| --- |
| Интерфейс | RS-485 |
| Резистор цепи смещения | Есть, 1 кОм с переключением перемычкой |
| Формат | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) |
| Скорость передачи данных | От 1200 до 115200 бит/с |
| Протокол | Modbus RTU, DCON |
| Двойной сторожевой таймер | Есть. Модуль (1,6 с), связь (настраиваемое значение) |
| Светодиодная индикация/дисплей |
| Системный светодиодный индикатор | Есть, 1 индикатор «питание/связь» |
| Индикатор ввода-вывода | - |
| Светодиодный дисплей, 7 сегментов | - |
| Изоляция |
| Внутримодульная изоляция логических цепей от внешних сигналов | 3000 В пост. тока |
| Защита ESD |
| ESD (IEC 61000-4-2) | ± 4 кВ для контактов в каждой клемме |
| EFT (IEC 61000-4-4) | ± 4 кВ в клемме напряжения |
| Защита от бросков напряжения (IEC 61000-4-5) | ± 2 кВ для силовой линии |
| Питание |
| Защита от обратной полярности | Есть |
| Входное напряжение | +10 ... +48 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 0,6 Вт |
| Механические характеристики |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 120 x 76 x 42 мм |
| Монтаж | На DIN-рейку или настенный |
| Условия окружающей среды |
| Диапазон рабочих температур | От -25 до +75°C |
| Температура хранения | От -40 до +85 °C |
| Влажность | От 10 до 95% (без конденсации) |