Характеристики дисплея

| Дисплей | без |
| --- | --- |
| Разрешение | without |
| Backlighting | без |
| Сенсорный экран | без |

Характеристики компьютера (системный блок)

| Процессор | Atom™ 1,1 ГГц Z510PT |
| --- | --- |
| Оперативная память (ОЗУ) | 1 GB DDR2 SODIMM |
|  | 2 GB DDR2 SODIMM |
| Вентилятор процессора | без вентилятора |
| Память для данных | CompactFlash® |
| Графическая плата | Встроенная графическая микросхема (AGP), набор микросхем Intel GMA 500 |
| Интерфейсы | COM 1 (RS-232/RS-422/RS-485, на выбор), 2 Ethernet (RJ45), 6 USB, 1 VGA |
| Дополнительные интерфейсы | Гнездо для SD |
| Сеть | 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45 |
| Операционная система | Windows Embedded Standard 2009 |
|  | Windows Embedded Standard 7 |
| Часы реального времени | да (с питанием от батарей) |
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
| Гнезда | без |
| Блок питания | 24 В пост. тока +/- 20 % |
| Потребляемая мощность | 11,5 Вт (Как правило, при 24 В) |

Цифровые входы

| Наименование, вход | Цифровые входы |
| --- | --- |
| Описание входа | П-считывание |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 36 В DC |

Цифровые выходы

| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| --- | --- |
| Описание выходов | М-считывание |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество выходов | 3 (опциональный) |
| Выходной ток | 200 мА |

Общие характеристики

| Тип монтажа | Настенный монтаж или установка на монтажную рейку |
| --- | --- |

Окружающие условия

| Степень защиты | IP20 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 65 °C (Возможности конфигурирования определяются рабочей температурой. Дополнительная информация приведена в руководстве пользователя) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 0 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | DIN EN 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 20 г, 11 мс согласно IEC 60068-2-27 |