| Модель | EDS-608(608T) | EDS-611(611T) | EDS-616(616T) | EDS-619(619T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество портов | 8 | 11 | 16 | 19 |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |  |  |  |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) |  | 3 |  | 3 |
| Макс. количество портов на установленных модулях | 8 | 8 | 16 | 16 |
| - количество модулей Fast Ethernet | 2 модуля серии CM-600, 4 порта на модуле | 2 модуля серии CM-600, 4 порта на модуле | 4 модуля серии CM-600, 4 порта на модуле | 4 модуля серии CM-600, 4 порта на модуле |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, IEEE 1588 PTP | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, IEEE 1588 PTP | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, IEEE 1588 PTP | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, IEEE 1588 PTP |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward | Store and Forward | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да | да | да | да |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | да | да | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Функции DHCP-сервера | Да | Да | Да | Да |
| Дискретные входы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В |
| Макс. ток, мА | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Релейные выходы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Требования по электропитанию |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | 12/24/48 В (пост.) | 12/24/48 В (пост.) | 12/24/48 В (пост.) | 12/24/48 В (пост.) |
| Потребление тока | 0.16 А (при 24 В пост.) | 0.31 А (при 24 В пост.) | 0.25 А (при 24 В пост.) | 0.31 А (при 24 В пост.) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы |
| Требования к окружающей сре |  |  |  |  |
| Рабочая температура, град. C (для моделей Т) | 0 ~ +60 (-40 ~ +75) | 0 ~ +60 (-40 ~ +75) | 0 ~ +60 (-40 ~ +75) | 0 ~ +60(-40 ~ +75) |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Конструктивные свойства |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 125 x 151 x 157 | 125 x 151 x 157 | 185 x 151 x 157 | 185 x 151 x 157 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Масса нетто, г | 2080 | 2260 | 2780 | 2950 |
| Монтаж | На DIN-рейку | На DIN-рейку | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа на DIN-рейку | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа на DIN-рейку | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа на DIN-рейку | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа на DIN-рейку |