Спецификации Технология Стандарт IEEE 802.3 для 10BaseT IEEE 802.3u для 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X) IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX/EZX IEEE 802.3x для Flow Control IEEE 802.1D-2004 для Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w для Rapid STP IEEE 802.1s для Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q для VLAN Tagging IEEE 802.1p для Class of Service IEEE 802.1X для Authentication IEEE 802.3ad для Port Trunk с LACP Протоколы IGMPv1/v2/v3, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP, SNMP Inform, LLDP, IEEE 1588 PTP V2, IPv6, NTP Server/Client MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 Контроль потока IEEE 802.3x flow control, back pressure Свойства коммутатора Приоритетных запросов 4 IGMP групп 256 Макс. число доступных VLAN 256 MAC таблица 8К Идентификаторы VLAN VID - от 1 до 4094 Буфер пакетов 1 Mbit Интерфейсы RJ45 порт 10/100/1000BaseT(X) автоопределение скорости Оптический порт 100/1000BaseSFP порт USB Ports USB консольный порт (Type B соединитель) USB порт хранения (Type A соединитель) Индикаторы PWR1, PWR2, FAULT, STATE, 10/100/1000M, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL Переключатели Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve Контакты аварии 1 релейный выход с мах нагрузкой 1A @ 24 VDC Цифровые входы 1 вход с общей землей, но развязанные электрически "1": соответствует уровню от +13 до +30V "0": от -30 до +3V, максимальный входной ток: 8 mA Питание Входное напряжение 12/24/48/-48 VDC, дублированный вход Ток EDS-G516E: 24 VDC / 0.46 A EDS-G512E: 24 VDC / 0.4 A EDS-G508E: 24 VDC / 0.33 A Подключение Два съемных 2-pin терминальных блока Токовая защита Да Защита от неправильной полярности Да Механические Корпус IP30 защита, металлический корпус Размеры 79.2 x 135 x 137 mm (Ш x В x Д) Подробнее Вес 1.44 кг Установка DIN-Rail, настенное крепление (опционально) Окружающая среда Рабочая температура от -10 до 60°C стандартные модели, от -40 до 75°C модели с расширенным температурным диапазоном (с индексом "T") Температура хранения от -40 до 85°C Относительная влажность от 5 до 95% (без конденсата) Сертификаты Безопасность UL 508, EN 60950-1 EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 61000-6-4 (Industrial) EMS EN 61000-6-2 (Industrial), EN 61000-4-2 (ESD) Level 4, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 4, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8 Shock IEC 60068-2-27 Freefall IEC 60068-2-32 Vibration IEC 60068-2-6 MTBF EDS-G508E Series: 808,970 часов EDS-G512E-4GSFP Series: 816,823 часов EDS-G516E-4GSFP Series: 805,491 часов Telcordia (Bellcore), GB Информация для заказа EDS-G508E 8-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор, 8 Gigabit T(X) портов, рабочая температура от -10 до 60°C EDS-G508E-T 8-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор, 8 Gigabit T(X) портов, рабочая температура от -40 до 75°C EDS-G512E-4GSFP 12-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор, 8 Gigabit T(X) портов, 4 Gigabit SFP слота, рабочая температура от -10 до 60°C EDS-G512E-4GSFP-T 12-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор, 8 Gigabit T(X) портов, 4 Gigabit SFP слота, рабочая температура от -40 до 75°C EDS-G516E-4GSFP 16-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор, 12 Gigabit T(X) портов, 4 Gigabit SFP слота, рабочая температура от -10 до 60°C EDS-G516E-4GSFP-T 16-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор, 12 Gigabit T(X) портов, 4 Gigabit SFP слота, рабочая температура от -40 до 75°C Дополнительно: DIN-Rail блоки питания: DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC входом DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC входом DR-120-24 120W/5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 88 до 132 VAC или 176 до 264 VAC входом (выбирается переключателем) MDR-60-24 60W/2.5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC входом, рабочая температура от -20 до 70°C MDR-40-24 40W/1.7A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC входом, рабочая температура от -20 до 70°C Backup Configurators ABC-01 Автоматическое сохранение и восстановление конфигурации (Backup Configurator) через RS-232 консольный порт, рабочая температура от 0 до 60°C SNMP OPC Server Pro SNMP OPC Server Pro Компакт диск с программным обеспечением SNMP OPC Server Pro и описанием на английском языке MXview MXview Программное обеспечение сетевого управления для 50, 100, 250 или 500 узлов MXconfig Программное обеспечение для упрощения массовой конфигурации устройств Крепление: WK-51-01 Комплект для настенного крепления 51 мм RK-4U Комплект для крепления 4U 19” Gigabit Ethernet модули, SFP-1G Модели с рабочей температурой от 0 до 60°C SFP-1GSXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseSX, LC соединитель, 0,5 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLSXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLSX, LC соединитель, 2 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G40BLC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLX, LC соединитель, 10 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLHLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLH, LC соединитель, 30 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLHXLC Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseLHX, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от 0 до 60°C SPF-1GZXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseZX, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от 0 до 60°C SPF-1GEZXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseEZX, LC соединитель, 110 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GEZXLC-120 Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseEZX, LC соединитель, 120 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G10ALC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G10BLC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G20ALC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G20BLC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G40ALC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C Модели с рабочей температурой от -20 до 75°C и от -40 до 85°C SFP-1GSXLC-T Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseSX, LC соединитель, 0,5 km, рабочая температура от -20 до 75°C SFP-1GLSXLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLSX, LC соединитель, 2 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1GLXLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLX, LC соединитель, 10 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1GLHLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLH, LC соединитель, 30 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1GLHXLC-T Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseLHX, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от -40 до 85°C SPF-1GZXLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseZX, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G10ALC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G10BLC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G20ALC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G20BLC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G40ALC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G40BLC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C Gigabit Ethernet модули, SFP-FE SFP-1FEMLC-T Компактный трансивер (SFP) с 100Base multi-mode, LC соединитель, 4 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1FESLC-T Компактный трансивер (SFP) с 100Base single-mode, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1FELLC-T Компактный трансивер (SFP) с 100Base single-mode, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от -40 до 85°C