| Технология |
| --- |
| Стандарты | IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100Base FX, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX, IEEE 802.3x для контроля потока, IEEE 802.3ae для 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.1D для Spanning Tree протокола, IEEE 802.1W для Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.1p для Class of Service, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.3ad для Port Trunk с LACP |
| Протоколы | IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog |
| MIB | MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9 |
| Контроль потока | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
| Коммутатор |
| Приоритетных очередей | 8 |
| Максимальное число доступных VLAN | 256 |
| Диапазон VLAN ID | VID от 1 до 4094 |
| IGMP групп | 512 |
| Размер MAC таблицы | 16 K |
| Объем буфера пакетов | 12 Mbit |
| Интерфейсы |
| Gigabit Ethernet | 12 слотов для 4-портовых интерфейсных модулей, 10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP (См. серию IM-G7000 Gigabit Ethernet модулей) |
| 10 Gigabit Ethernet | 2 или 4 10GbE SFP+ слота (только ICS-G7750 и ICS-G7752) |
| Консоль | RS-232 (RJ45) |
| Системные индикаторы | STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, XG1/XG2/XG3/XG4 (только ICS-G7750 и ICS-G7752) |
| Контакты аварии | 1 релейный выход - 2 A @ 30 VDC |
| Цифровые входы | Один вход с той же "землей", электрически развязанные - от +13 до +30V для состояния “1” - от -30 до +3V для состояния “0” - Max. входной ток: 8 mA |
| Питание |
| Входное напряжение | 110/220 VAC (от 85 до 264 VAC) |
| Токовая защита | Да |
| Защита от неправильной полярности | Да |
| Механические |
| Корпус | IP30 защита |
| Размеры | 440 x 176 x 482.8 mm |
| Установка | в 19’’ стойки |
| Сертификаты |
| Безопасности | UL 60950-1 (Pending), EN 60950-1 (Pending) |
| На железных дорогах | EN50121-4 |
| EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура | от 0 до 60°C |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Влажность | От 5% до 95% (без конденсата) |
| ICS-G7748-HV-HV | Full Gigabit индустриальный управляемый Rackmount Ethernet коммутатор с 12 слотами для 4 портовых Gigabit Ethernet модулей - всего до 48 Gigabit Ethernet портов, два независимых изолированных источника питания (85~264VAC), температурный диапазон от 0 до 60°C |
| ICS-G7750-2XG-HV-HV | Full Gigabit индустриальный управляемый Rackmount Ethernet коммутатор с 12 слотами для 4 портовых Gigabit Ethernet модулей и 2 10GbE SFP+ слотами - всего до 48 Gigabit Ethernet + 2 10GbE портов, два независимых изолированных источника питания (85~264VAC), температурный диапазон от 0 до 60°C |
| ICS-G7752-4XG-HV-HV | Full Gigabit индустриальный управляемый Rackmount Ethernet коммутатор с 12 слотами для 4 портовых Gigabit Ethernet модулей и 4 10GbE SFP+ слотами - всего до 48 Gigabit Ethernet + 4 10GbE портов, два независимых изолированных источника питания (85~264VAC), температурный диапазон от 0 до 60°C |