| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Аппаратная часть |  |
| Процессор | Intel Celeron M 2 GHz |
| Чипсет | Intel GLE960 + ICH8M |
| FSB | 533 MHz |
| BIOS | 8 Mbit SPI Serial Flash, PCI Plug & Play, ACPI поддержка |
| Память | 1 x 200-pin DDR2 SODIMM сокет, поддержка DDR2 533; до 2 GB max. (1 GB built-in) |
| ОС | Windows Embedded Standard 2009, Linux 2.6 |
| Расширенная память | 1 x CompactFlash socket, 2 x SATA-150 socket, 1 x IDE socket |
| USB | 4 USB 2.0 совместимых хоста, соединитель типа A |
| Последовательный интерфейс |  |
| Тип интерфейса | 2 RS-232 порта (DB9 male) |
| ESD защита | 4 KV для всех сигналов |
| Serial параметры |  |
| Биты данных | 5, 6, 7, 8 |
| Стоп биты | 1, 1.5, 2 |
| Паритет | None, Even, Odd, Space, Mark |
| Контроль потока | XON/XOFF |
| Serial сигналы |  |
| RS-232 | TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND Скорость: от 50 bps до 115.2 Kbps |
| Цифровые входы (DI) |  |
| Каналов | 4, source типа |
| Сухие контакты | Логический 0: заземлен (GND) Логическая 1: открыт |
| Мокрые контакты | Логический 0: +3V max. Логическая 1: от +10V до +30V (DI источник в DI) |
| Тип соединителя | 10-Pin терминальный блок под виты (4 точки / DI Source / GND) |
| Входное напряжение | от 0 до 30 VDC |
| Цифровые выходы (DO) |  |
| Каналов | 4, source типа |
| Сухие контакты | Логический 0: заземлен (GND) Логическая 1: открыт |
| Мокрые контакты | Логический 0: +3V max. Логическая 1: от +10V до +30V (DI источник в DI) |
| Тип соединителя | 10-Pin терминальный блок под виты (4 точки / DI Source / GND) |
| Входное напряжение | от 0 до 30 VDC |
| Цифровые выходы (DO) |  |
| Каналов | 4, sink типа |
| Выходной ток | Max. 200 mA на канал |
| Выходное напряжение | Логический 0: 0-0.55 V Логическая 1: 2.3-3.3 V |
| Изоляция | 4 KV оптическая |
| Дисплей |  |
| Контроллер | Intel интегрированный графический медиа- акселератор (GMA X3100) |
| Память | Динамическая видео-память |
| Интерфейс | CRT для VGA выхода (DB15 female) |
| Разрешение | QXGA максимально до 2048 x 1536 и 60 Hz |
| Память |  |
| Встроенная | DOM память для хранения операционной системы; 1 GB для Linux, 2 GB для XPe |
| Поддержка жестких дисков | 2 x SATA соединителя, 1 x EIDE соединитель |
| Compact Flash | Сокет для расширения памяти |
| Сеть |  |
| Магнитная изоляционная защита | 1.5 KV встроенная |
| LAN | 4 авточувствительных 10/100/1000 Mbps порта (RJ45) |
| Количество портов | 4 |
| Другая периферия |  |
| Клавиатура и мышь | 1 PS/2 интерфейс, поддерживающий стандартные PS/2 клавиатуры и PS/2 мыши |
| Светодиоды |  |
| Система | Power x 1, Storage x 1 |
| LAN | 100M x 4, 1000M x 4 |
| Пропадание питания | 2 светодиода |
| Программируемые | 4 светодиода |
| Модули | Модуль A x 16, Модуль B x 16, Модуль C x 16, Модуль D x 16 |
| Питание |  |
| Входное питание | Один или два источника, от 100 до 240 VAC/VDC авточувствительные, от 47 до 63 Hz, терминальный блок |
| Потребление | 60W |
| Механические |  |
| Корпус | SECC листовой металл (1 mm) |
| Размеры (Ш x Д x В) | 400 x 420 x 180 мм (без ушей) 400 x 480 x 180 мм (с ушами) |
| Вес | 14 кг |
| Крепление | Стандартное 19" |
| Окружающая среда |  |
| Рабочая температура | от -10 до 50°C |
| Температура хранения | от -20 до 80°C |
| Влажность | от 5 до 95% RH |
| Сертификаты |  |
| EMC | CE (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024), FCC (Part 15 Subpart B, CISPR 22 Class A ), CCC |
| Безопасность | UL/cUL, LVD, CCC |
| Green Product | RoHS, CRoHS, WEEE |
| Дополнительно |  |
| Средства предупреждения | Звуковой излучатель и RTC (real-time clock) с литиевой батарейкой |
| Триггер перезагрузки | Встроенный WDT (watchdog timer) поддерживает от 1 до 255 уровней временных интервалов для системного сброса, настраивается программно |
| Программная часть |  |
|  | Windows Embedded Standard |
|  | Linux |
| Информация для заказа |  |
| DA-710-XPE | x86 rackmount компьютер с VGA, 4 LAN и 2 RS-232 портами, 4 PCI слотами, 4 DI, 4 DO, CompactFlash, USB, Windows Embedded Standard 2009 |
| DA-710-LX | x86 rackmount компьютер с VGA, 4 LAN и 2 RS-232 портами, 4 PCI слотами, 4 DI, 4 DO, CompactFlash, USB, Linux 2.6 |
| Модули расширения |  |
| DA-SP08-I-DB | 8-портовый RS-232/422/485 модуль с DB9 соединителем и optical isolation |
| DA-SP08-DB | 8-портовый RS-232/422/485 модуль с DB9 соединителем |
| DA-SP08-I-TB | 8-портовый RS-232/422/485 модуль с терминальным блоком и optical isolation |
| DA-SP38-I-TB | 8-портовый RS-422/485 модуль с терминальным блоком и optical isolation |
| DA-SW08-RJ | 8-портовый 10/100 Mbps неуправляемый коммутатор |
| DA-LN04-RJ | 4-портовый 10/100 Mbps LAN модуль |
| DA-UPCI-DK | Universal PCI kit |