| ° Ethernet интерфейс |
| --- |
| Протоколы | Modbus TCP Client/Server, Modbus TCP Master |
| Число портов | 2 (2 IP адреса ) |
| Скорость | 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX |
| Соединители | RJ45 x 2 |
| Magnetic Isolation Protection | 1.5 KV встроенная |
| ° Serial интерфейс |
| Число портов | MGate MB3660-8: 8 MGate MB3660I-8: 8 MGate MB3660-16:16 |
| Интерфейс | RS-232/422/485 программно выбираемый |
| Соединитель | DB9 male |
| Защита | 2 kV (“-I” модель) |
| RS-485 Data Direction Control | ADDC® (automatic data direction control) |
| Протоколы | Modbus RTU/ASCII Master/Slave |
| ° Serial параметры |
| Биты данных | 7, 8 |
| Стоп биты | 1, 2 |
| Управление потоком | RTS/CTS, DTR/DSR, RTS Toggle (RS-232 только) |
| Паритет | None, Even, Odd, Space, Mark |
| Скорость | от 50 bps до 921.6 Kbps |
| ° Serial сигналы |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
| ° Программное обеспечение |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP Client, SNMPv1 (только чтение), ARP, Telnet, Radius |
| Опции конфигурации | Web console, Serial console, Telnet console |
| Утилиты | Device Search Utility (DSU) для Windows 95, 98, ME, NT, 2000, Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86/x64), Windows Server 2008 R2, Windows 7/8/8.1 (x86/x64), Windows Server 2012 (x64), Windows 2012 R2 |
| Multi-master и Multi-drop | Master mode: 128 TCP slaves/servers Slave mode: 256 TCP masters/clients |
| ° Физические характеристики |
| Материал корпуса | Металл (IP30) |
| Размеры | Без ушей: 440 x 45 x 198 мм С ушами: 480 x 45 x 198 мм |