| Компьютер Процессор Intel XScale IXP435, 533 MHz DRAM 512 MB DDR2 SDRAM Flash 32 MB NOR Flash встроенная для хранения ОС 512 MB NAND Flash для хранения данных Прединсталлированная ОС Linux Расширение памяти CompactFlash сокет USB USB 2.0 hosts x 2 LAN интерфейс Ethernet 2 auto-sensing 10/100 Mbps порта (M12) Число портов 2 Magnetic Isolation Protection 1.5 KV GPS модуль (U-Blox LEA-6S) Тип приемника • 50-канальный U-blox 6 движков • GPS L1 C/A код • GALILEO L1 открытый сервис (с upgrade) • SBAS:WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | Готовность • Холодный старт: 28 сек • Теплый старт: 28 сек • Автоматический старт: 1 сек • Горячий старт: 1 сек Чувствительность • Отслеживание -160 dBm • Обновление: -160 dBm • Холодный старт: -147 dBm Точность синхронизации • RMS 30 ns • 99%: <60 ns • Точечность: 21 ns Точность • Позиционирование 2.5m CEP • SBAS: 2.0m CEP Протоколы NMEA, UBX binary, max. частота обновления: 5Hz (ROM версия ) Длительность импульса от 0.25Hz до 1KHz Точность определения скорости 0.1 m/s | Угловая точность 0.5 градусов A-GPS Поддержка AssistNow Online и AssistNow Offline, OMA SUPL соместим Операционные ограничения Скорость: 500m/s (972 knots) Соединитель TNC WLAN модуль (Atheros AR9220) WAPN001 IEEE802.11a/b/g/n беспроводный LAN модуль с U.FL антенным соединителем | Стандарты IEEE802.11a/b/g/n для беспроводных LAN Соединитель QMA соединитель (female type) x 2 Мода Client Сотовый модуль (Cinterion PH8) Диапазон частот GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+ Опции полос • Пять полос UMTS (WCDMA/FDD) • 800/850/1900 AWS и 2100 MHz • Четыре полосы GSM: 850/900/1800/1900 MHz | HSDPA/HSUPA скорость DL: 3.6/7.2/14.4 Mbps; UL: 2.0/5.76 Mbps UMTS скорость DL: max 384 Kbps; UL: max 384 Kbps EDGE Class 12 DL: max 237 Kbps; UL: max 237 Kbps GPRS Class 12 | DL: max 85.6 Kbps; UL: max 85.6 Kbps Соединитель QMA (female) x 1 Последовательные интерфейсы Стандарт 2 RS-232/422/485 порта, программно-выбираемые (DB9) Консольный порт RS-232 (TxD, RxD, GND), 4-pin разъем (115200, n, 8, 1) Параметры последовательного интерфейса | Биты данных 5, 6, 7, 8 Стоп биты 1, 1.5, 2 Паритет None, Even, Odd, Space, Mark Контроль потока RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC™ (automatic data direction control) для RS-485 Скорость от 50 bps до 921.6 Kbps (поддержка нестандартных скоростей) Сигналы последовательного интерфейса RS-232 TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485-4 проводный TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485-2 проводный Data+, Data-, GND Цифровые входы Каналов 4, source type Входное питание | от 0 до 30 VDC Изоляция 2 KV оптическая Соединитель 10-pin терминальный блок под винты (4 точки, COM, GND) Уровень входного напряжения для "сухих" контактов Логический уровень 0: "закрыт"- GND; Логический уровень 1: Открыт Уровень входного напряжения для "мокрых" контактов | Логический уровень 0: +3V max; Логический уровень 1: +10V до +30V (COM to DI) Цифровые выходы Каналов 4 sink type Выходное питание 24 VDC номинальное, открытый коллектор 30 В Выходной ток Max. 200 mA на канал Соединитель | 10-pin терминальный блок (4 точки, GND) Светодиодная индикация Система Power, Ready, Storage, Programmable LAN 10M/Link x 2, 100M/Link x 2 (на соединителях) Последовательные интерфейсы TxD x 2, RxD x 2 Физические Корпус SECC металл (1 мм) Вес 1000 г Размеры (Ш x Д x В) 200 x 57 x 120 мм Крепление DIN-Rail, настенное Окружающая среда Рабочая температура от -25 до 55°C от -25 до 70°C - T модели Температура хранения от -25 до 75°C от -40 до 80°C - T модели Относительная влажность от 5 до 95% RH | Anti-Vibration Стандарт IEC 61373 Anti-Shock Стандарт IEC 61373d Питание Входное питание 24 VDC (от 9 до 48 V), M12 соединитель Потребление: • 20 W • 833 mA @ 24 VDC Сертификаты Безопасность UL 60950-1, EN 60950-1 EMC EN 55022 Class B, EN 55024-4-2, EN 55024-4-3, EN 55024-4-4, FCC Part 15 Subpart B Class B | ЖД движение EN 50155, EN 50121-2-3, EN 50121-4, IEC 61373 Дополнительно Средства предупреждения Звуковой сигнал и RTC (real-time clock) Триггер автоматической перезагрузки WDT Программная часть Linux Ядро 2.6.38 Стек протоколов TCP, UDP, IPv4, IPv6, SNMPv1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE Файловая система JFFS2, NFS, Ext2, Ext3, YAFFS2 Internet безопасность OpenVPN, iptables firewall, OpenSSL Web Server (Apache) Allows you to create and manage web sites; supports PHP and XML Terminal Server (SSH) Provides secure encrypted communications between two un-trusted hosts over an insecure network Dial-up Networking PPP Daemon for Linux that allows Unix machines to connect to the Internet through dialup lines, using the PPP protocol, as a PPP server or client. Works with 'chat', 'dip', and 'diald', among (many) others. Supports IP, TCP, UDP, and ( Watchdog Features a hardware function to trigger system reset in a user specified time interval (Moxa API provided) Wireless wpa_supplicant is configured using a text file that lists all accepted networks and security policies, including pre-shared keys. GPS gpsd is a daemon that receives data from a GPS receiver, and provides the data back to multiple applications such as Kismet or GPS navigation software. Application Development Software • Moxa API Library (Watchdog timer, Moxa serial I/O control, Moxa DI/DO API) • GNU C/C++ cross-compiler, supports EABI • GNU C library • GDB source-level debugging server Защита программного обеспечения Encryption tool for user executable files (based on patented Moxa technology) Информация для заказа UC-8481-LX RISC-базирующийся индустриальный, мобильный Linux компьютер с поддержкой сотовых сетей и Wi-Fi, GPS модуль, 2 Ethernet, 2 serial порта, 4 DI, 4 DO, 2 USB 2.0, CF и 2 mini PCIe слота (USB интерфейс), рабочая температура от -25 до 55°C, (EN 50155 Class T3) UC-8481-T-LX RISC-базирующийся индустриальный, мобильный Linux компьютер с поддержкой сотовых сетей и Wi-Fi, GPS модуль, 2 Ethernet, 2 serial порта, 4 DI, 4 DO, 2 USB 2.0, CF и 2 mini PCIe слота (USB интерфейс), рабочая температура от -25 до 70°C, (EN 50155 Class T3) UC-8481 Wi-Fi комплект аксессуаров ● WAPN001: Wireless LAN модуль с поддержкой IEEE 802.11a/b/g/n ● Антенный соединитель и и кабель: QMA (Female) антенный соединитель с кабелем 140 мм для Wi-Fi модуля ● Установочный комплект: Бронзовые винты 3 х, M2.5 винты х 3, тепловая панель х 1 UC-8481 PH8 Cellular комплект аксессуаров ● EPM-PH8: Сотовый беспроводный модуль ● Соединитель беспроводной антенны и кабель: QMA (Female) антенный соединитель с кабелем 140 мм для сотового модуля ● Установочный комплект: Бронзовый винт х 1, M2.5 винт х 1, тепловая панель х 1 Опционально: Питание PWR-24250-DT-S1 Адаптер питания Кабель питания CBL-M12(FF5P)/Open-100 IP67 1 метр A-coded M12-в-5-pin кабель, 5-pin female M12 соединитель, IP67 CBL-M12D(MM4P)/RJ45-100 IP67 1 метр D-coded M12-в-RJ45 Cat-5C UTP Ethernet кабель, 4-pin male M12 соединитель, IP67 Кабели Для сотовой связи QAM (male) в SMA (female) адаптер, 50 cm кабель Для GPS TNC в SMA (female) адаптер, 50 cm кабель Для WLAN QMA (male) в SMA (male) адаптер, 50 cm кабель Соединители M12A-5P-IP68 Field-installation A-coded соединитель питания под винты, 5-pin female M12 соединитель, IP68 Другие аксессуары PWC-C7EU-2B-183 Шнур питания 2-pin соединитель, Euro вилка Соединители M12D-4P-IP68 Field-installation D-coded Ethernet соединитель под винты, 4-pin male M12 соединитель, IP68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |