Технологии Стандарты IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3x для контроля потока, IEEE 802.1D-2004* для Spanning Tree протокола, IEEE 802.1W для Rapid STP, IEEE 802.1s* for Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.1p для Class of Service, IEEE 802.1X для аутентификации IEEE 802.3ad для Port Trunk с LACP *Доступность: 3 квартал, 2011 Протоколы IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2C/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telent, SSH, Syslog, LLDP, IEEE 1588 PTP V2*, Modbus/TCP, IPv6, NTP Server/Client* *Доступность: 3 квартал, 2011 MIB MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 Контроль потока IEEE802.3x, back pressure ¤ Коммутатор Приоритетных очередей 4 IGMP групп 256 Макс. VLAN 64 VLAN номера (VID) от 1 до 4094 ¤ Интерфейсы M12 Fast Ethernet порты На передней панели, 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode и auto MDI/MDI-X Gigabit Ethernet Снизу, M12 соединители, 10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode, auto MDI/MDI-X с опциональной функцией релейного переключения Индикаторы 10/100M (fast Ethernet port), 10/100/1000M (Gigabit Ethernet port) Контакты аварии 2 релейных выхода в одном M12 5-контактном разъеме с максимальной нагрузкой 3A @ 30 VDC Системные индикаторы PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL Консольный порт M12 5-контактный разъем Три переключателя Для установки трех последних цифр IP адреса - упрощают конфигурирование и обслуживание ¤ Механические Корпус Металлический, IP54 Размеры 185 x 180.9 x 76.0 мм Вес 1700 г Установка Панельная, DIN-Rail (опционально) ¤ Окружающая среда Рабочая температура от 0 до 60°C стандартная модель, от -40 до 75°C модель с расширенным температурным диапазоном (с индексом "T") Температура хранения от -40 до 85°C Относительная влажность от 5 до 95% (без конденсата) ¤ Питание Входное напряжение • LV: 12/24/36/48 VDC (от 8,4 до 60 VDC) • MV: 72/96/110 VDC (от 50.4 до 154 VDC) • HV: 110/220 VDC/VAC (от 88 до 300 VDC, от 85 до 264 VAC) Потребление (по входному напряжению) • Серия TN-5510-2GTX 0.416 A @ 24 VDC, 0.187 A @ 72 VDC, 0.129 A @ 110 VDC, 0.316 A @ 110 VAC, 0.208 A @ 220 VAC • Серия TN-5510-2GTXB 0.52 A @ 24 VDC, 0.218 A @ 72 VDC, 0.150 A @ 11 VDC, 0.369 A @ 110 VAC, 0.243 A @ 220 VAC Токовая защита Да Подключение M23 A-coding, 5-pin male соединитель Защита от неправильной полярности Да ¤ Сертификаты EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EMS EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-12 Safety UL 508 (Pending) Shock IEC 61373 Freefall IEC 60068-2-32 Vibration IEC 61373 Железнодорожный транспорт (для панельной установки) EN 50155, EN 50121-4

Информация для заказа

¤ Стандартные модели TN-5510-2GTX-LV-LV Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5510-2GTX-LV-MV Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 72/96/110 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5510-2GTX-LV-HV Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5510-2GTXBP-LV-LV Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, 2 Gigabit порта поддерживают функцию релейного переключения, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5510-2GTXBP-LV-MV Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, 2 Gigabit порта поддерживают функцию релейного переключения, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 72/96/110 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5510-2GTXBP-LV-HV Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, 2 Gigabit порта поддерживают функцию релейного переключения, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от 0 до +60°C ¤ Модели с расширенным температурным диапазоном TN-5510-2GTX-LV-LV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5510-2GTX-LV-MV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 72/96/110 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5510-2GTX-LV-HV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5510-2GTXBP-LV-LV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, 2 Gigabit порта поддерживают функцию релейного переключения, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5510-2GTXBP-LV-MV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, 2 Gigabit порта поддерживают функцию релейного переключения, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 72/96/110 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5510-2GTXBP-LV-HV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 8 10/100BaseT(X) портами и 2 10/100/1000BaseT(X)портами с M12 соединителями, 2 Gigabit порта поддерживают функцию релейного переключения, двойное резервируемое питание (12/24/36/48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от -40 до 75°C

| MOXA TN-5510-2GLSX-ODC | Управляемый Ethernet коммутатор с 2 оптоволоконными портами Gigabit Ethernet и разъемами Q-ODC? ), порты 8 x 10/100Base-TX (разъемы M12) + 2 x 1000Base-X (оптоволокно, разъемы Q-ODC); рабочая температура от -40 до 75°C |
| --- | --- |