| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питание | Постоянный ток | Переменный/Постоянный ток |
| Тип датчика | Фотодатчик положения |  |
| Принцип обнаружения | Подавление заднего фона |  |
| Размеры (ШхВхГ) | 20 х 65 х 43,9 мм | 20 х 60 х 43,9 мм |
| Конструкция корпуса | Прямоугольная |  |
| Макс. рабочий диапазон | 100 … 1000 мм 1) (в зависимости от типа) |  |
| Рабочий диапазон | 100 … 1000 мм 1) (в зависимости от типа) |  |
| Свет | видимый красный |  |
| Источник света 2) | светодиод высокой яркости |  |
| Световое пятно (на расстоянии) |  |  |
| Макс. рабочая дистанция 300 мм | ø 30 мм (300 мм) |  |
| Макс. рабочая дистанция 500 мм | ? 30 мм (500 мм) |  |
| Макс. рабочая дистанция 1000 мм | ? 35 мм (1000 мм) |  |
| Настройка чувствительности 3) | 2-оборотный потенциометр |  |
| 1) объект с 90% отражательной способностью (соответствует белому по шкале DIN5033) |  |
| 2) Средний срок службы 100,000 ч при рабочей температуре = +25 С |  |
| 3) С индикатором положения |  |  |
| Механическая часть/электроника |  |  |
| Напряжение питания | 10 … 30 В постоянного тока 1) | 24 … 240 В переменного тока 2) |
| Остаточная пульсация 3) | ≤ 5 В на импульс | - |
| Энергопотребление | ? 35 мА 4) | ? 2 ВА |
| Переключаемый выход | NPN, переключение светло/темно по контрольному кабелю, открытый коллектор PNP, переключение светло/темно по контрольному кабелю, открытый коллектор PNP, срабатывание на свет, открытый коллектор (зависит от типа) | Реле, срабатывание на свет, перекидываемые контакты с изоляцией 5) |
| Выходной ток Imax | 100 мА | - |
| Ток срабатывания (напряжение срабатывания) | - | 3 А (240 В переменного тока) |
|  |  | 3 А (30 В переменного тока) |
| Время отклика | ? 3 мс | ? 15 мс |
| Частота срабатывания 7) | 160 Гц | 33 Гц |
| Угол рассеивания | Прим. 3 ° |  |
| Тип подключения | Кабель ПВХ, 0.18 мм2, ? 3.8 мм 8) | Кабель ПВХ, 0.76 мм2, ? 6.4 мм 8) |
|  | 4-х штырьковый коннектор М12 |  |
| Защита цепи | А 9), В 10), С 11), D 12) | А 9), С 11) |
| Класс защиты |  | 13) |
| Вес |  |  |
| с 4-х проводным 2-метровым ПВХ кабелем | 150 г | - |
| с 4-х штырьковым коннектром М12 | 40 г | - |
| с 5-х проводным 2-метровым ПВХ кабелем | - | 160 г |
| с 5-х проводным 5-метровым ПВХ кабелем | - | 330 г |
| Материал корпуса | Пластик, ABS |  |
|  | Постоянный ток | Переменный/Постоянный ток |
| Материал оптики | PMMA |  |
| Степень защиты корпуса | IP67 |  |
| Комплект | монтажная скоба BEF-W250 |  |
| Категория применения | - | AC-15, DC13, в соответствии с EN 60947-1 |
| ЭМС 14) | EN 60947-5-2 |  |
| Рабочая температура | -25 … +55 С |  |
| Температура хранения | -40 … +70 С |  |
| 1) Средние значения, работа в сети с защитой от КЗ, макс. 8 А |  |
| 2) ± 10 % |  |  |
| 3) Не может превышать или падать существенно ниже Vs |  |  |
| 4) Без нагрузки |  |  |
| 5) С надлежащей искрозащитой для индуктивной или емкостной нагрузки |  |
| 6) Время передачи сигнала с резистивной нагрузкой |  |  |
| 7) С соотношением светло/темно 1:1 |  |  |
| 8) Не гнуть при температуре ниже 0 °С |  |  |
| 9) A = Vs, подключение с защитой от переполюсовки |  |  |
| 10) B = входы и выходы с защитой от переполюсовки |  |  |
| 11) С = подавление интерференции |  |  |
| 12) D = выходы с защитой от КЗ и пиковых скачков по току |  |  |
| 13) Стандартное напряжение 250 В переменного тока |  |  |
| 14) Соответствие промышленным требованиям к подавлению интерференции (класс А). При использовании в жилых помещениях может вызывать интерференцию. |