| Общее количество портов | 26 |
| --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 8 |
| Макс. количество портов на установленных модулях | 18 |
| - количество модулей Fast Ethernet | 2 модуля серии PM-7200, до 8 портов на модуле |
| - количество модулей Gigabit Ethernet | 1 модуль серии PM-7200, до 4 портов на модуле |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Функции DHCP-сервера | Да |
| Релейные выходы | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 3 А (30 В пост. или 220 В перем.) |
| Светодиодные индикаторы | STAT, PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | В соответствии с таблицей 1 |
| Потребление тока | 280 мА (при 220 В перем. или пост.) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | В соответствии с таблицей 1 |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +75 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 440 x 325 x 44 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 4200 |
| Монтаж | В стойку 19" |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа в стойку 19" |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |