| Спецификация EDS-208A Общее количество портов 8 Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек - витая пара (разъем RJ-45) 8 Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Тип комутатора Store and Forward Управление потоками данных IEEE 802.3x flow control Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, 10/100M Требования по электропитанию Рабочее напряжение 10 ~ 60 В (пост.) или 18 ~ 30 В (перем.), 47 ~ 63 Гц Потребление тока 0.14 А (при 24 В пост.) Возможность подключения резервного источника электропитания | Да Разъем электропитания Клеммы Требования к окружающей среде Рабочая температура, град. C -10 ~ +60 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ +85 Механические свойства Габаритные размеры, мм 50 x 115 x 70 мм Материал корпуса Алюминий Масса нетто, г 275 Монтаж На DIN-рейку Комплект поставки Устройство Краткое руководство пользователя Дополнительная информация Производитель MOXA Inc. |
| --- | --- |