Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                                 EDS-G308-2SFP           EDS-G308                  EDS-G205

| Общее количество портов | 8 | 8 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 | 8 | 5 |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) | 2 |  |  |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле | При помощи реле | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле | При помощи реле | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 | 1 | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100/1000M | PWR1, PWR2, Fault, 10/100/1000M | PWR1, PWR2, Fault, 10/100/1000M |
| Требования по электропитанию |  |  |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) | 10 ~ 60 В (пост.) |
| Потребление тока | 340 мА (при 24 В) | 320 мА (при 24 В) | 200 мА (при 24 В) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |  |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Наличие международных сертификатов |  |  |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 325000 | 325000 | 325000 |
| Механические свойства |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 | 54 x 135 x 105 | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Масса нетто, г | 630 | 630 | 290 |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя | Устройство Краткое руководство пользователя | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |