| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| --- | --- |

Размеры

| Ширина | 28 мм |
| --- | --- |
| Высота | 110 мм |
| Глубина | 70 мм |

Окружающие условия

| Степень защиты | IP20 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -10 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (при эксплуатации) | 62 кПа ... 108 кПа (до 4850 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 62 кПа ... 108 кПа (до 4850 м над уровнем моря) |

Интерфейсы

| Интерфейс 1 | Ethernet (RJ45) |
| --- | --- |
| Количество портов | 5 (порты RJ45) |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подсоединения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 MBit/s |

ункция

| Основные функции | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| --- | --- |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |

Параметр расширения сети

| Глубина каскадирования | Сеть с топологией "шина" или "звезда": на выбор |
| --- | --- |
| Максимальная длина кабеля (витая пара) | 100 м |

Электропитание

| Электропитание | 24 В DC |
| --- | --- |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 60 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | Тип. 200 мА (при Us = 24 В постояного тока) |
| Потребляемый ток, макс. | 580 мА (10 В DC) |

Общие сведения

| Тип монтажа | Монтажная рейка |
| --- | --- |
| Исполнение AX | Блочная конструкция |
| Вес нетто | 205 г |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Излучение помех | EN 61000-6-4 |

Классификация

eCl@ss

| eCl@ss 5.1 | 19030117 |
| --- | --- |
| eCl@ss 6.0 | 19170106 |
| eCl@ss 8.0 | 19170106 |

ETIM

| ETIM 4.0 | EC000734 |
| --- | --- |
| ETIM 5.0 | EC000734 |