| Защита |
| --- |
| Сертификаты: ESD (IEC 61000-4-2): | +/- 4 кВ |
| Гальваническая изоляция: | 3000 В |
| Конструкция |
| Конструкция: | Модуль с CAN интерфейсом, Монтаж на DIN рейку, Пластиковый корпус |
| Интерфейс |
| Интерфейс: Тип: Скорость передачи данных: Протокол передачи данных: | CAN 1048576 Бит/сек CANopen 1.3 ( model CAN-2018C) Device Net 2.0 ( model CAN -2018D) |
| Аналоговый ввод |
| Каналов аналогового ввода: Всего: Дифференциальных: | 8 8 |
| Подключаемый датчик: | Термопары типа, J: -210~+760 °С, K: -270~+1372 °С, T: -270~+400 °С, E: -270~+1000 °С, R: 0~1768 °С, S: 0~1768 °С, B: 0~1820 °С, N: -270~+1300 °С, C: 0~+2320 °С |
| Диапазоны входного сигнала: По току: По напряжению: | +/-20 мА, Требуется использование внешнего резистора 125 Ом +/-15 мВ, +/-50 мВ, +/-100 мВ, +/-500 мВ, +/-1 В, +/-2.5 В |
| АЦП: Разрядность: Частота выборки: | 16 бит 10 Гц |
| Индикаторы и органы управления |
| Индикаторы: | Светодиоды |
| Кабели и разъемы |
| Разъемы: | Винтовые клеммы |
| Питание |
| Напряжение питания: | +10~+30В |
| Потребляемая мощность: | 1.5 Вт |
| Условия эксплуатации |
| Условия эксплуатации: Температура: | -25~+75 °С |
| Условия хранения |
| Условия хранения: Температура: Влажность: | -30~+80 °С 10~90 % |