| Технология |
| --- |
| Стандарты | IEEE 802.3at для Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100Base FX, IEEE 802.3x для контроля потока |
| Интерфейсы |
| RJ45 порты | 10/100BaseT(X) автоопределение скорости |
| Оптический порт | 100BaseFX порты (SC/ST соединители) |
| Индикаторы | PWR1, PWR2, 10/100M, PoE |
| PoE |
| Портов | 4 |
| Max. выходная мощность | 30 W |
| Питание |
| Входное напряжение | 24/48 VDC, дублированный вход |
| Ток | Max 7.5 A @ 24 VDC (поддержка до 4 портов с нагрузкой 30 W на каждый PoE порт) |
| Подключение | съемный 4-pin терминальный блок |
| Токовая защита | да |
| Защита от неправильной полярности | Да |
| Механические |
| Корпус | IP30 металлический |
| Размеры | 50 x 115 x 70 mm |
| Вес | 375 г |
| Установка | DIN-Rail, настенное крепление (опционально) |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура | от 0 до 60°C от -40 до 75°C -T модели |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсата) |
| Сертификаты |
| Safety | UL508 (Pending) |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), level 3; EN61000-4-3 (RS), level 3; EN61000-4-4 (EFT), level 4; EN61000-4-5 (Surge), level 4; EN61000-4-6 (CS), level 3; EN61000-4-8 |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Freefall | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| Информация для заказа |
| Обычные модели (температура от 0 до 60°C) |
| EDS-P206A-4PoE | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 6 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые, рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и одним multi mode 100BaseFX портом (SC соединитель), рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и одним multi mode 100BaseFX портом (ST соединитель), рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM-SC | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 4 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и двумя multi mode 100BaseFX портами (SC соединитель), рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM-ST | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 4 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и двумя multi mode 100BaseFX портами (ST соединитель), рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и одним single mode 100BaseFX портом (SC соединитель), рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS-SC | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и двумя single mode 100BaseFX портами (SC соединитель), рабочая температура от 0 до 60°C |
| Модели с расширенным температурным диапазоном (от -40 до 75°C) |
| EDS-P206A-4PoE-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 6 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые, рабочая температура от -40 до 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и одним multi mode 100BaseFX портом (SC соединитель), рабочая температура от -40 до 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и одним multi mode 100BaseFX портом (ST соединитель), рабочая температура от -40 до 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM-SC-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 4 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и двумя multi mode 100BaseFX портами (SC соединитель), рабочая температура от -40 до 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM-ST-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 4 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и двумя multi mode 100BaseFX портами (ST соединитель), рабочая температура от -40 до 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и одним single mode 100BaseFX портом (SC соединитель), рабочая температура от -40 до 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS-SC-T | Неуправляемый индустриальный Ethernet коммутатор с 5 10/100BaseT(X) портами, 4 из которых 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) совместимые и двумя single mode 100BaseFX портами (SC соединитель), рабочая температура от -40 до 75°C |
| Дополнительно: |
| DR-120-48 | 120W/1.6A DIN-Rail 48 VDC источник питания от 88 до 132 VAC/от 176 до 264 VAC входами (выбираются переключателем) |
| DR-75-48 | 75W/2.5A DIN-Rail 48 VDC источник питания с от 85 до 264 VAC универсальным входом |