| WLAN |
| --- |
| Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n для беспроводных сетей IEEE 802.3 для 10BaseT IEEE 802.3u для 100BaseT(X) для Ethernet сетей IEEE 802.3ab для 1000BaseT IEEE 802.3at для питания по Ethernet (Power over Ethernet Plus) IEEE 802.1D для Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w для Rapid STP IEEE 802.11i для беспроводной безопасности IEEE 802.1Q VLAN |
| Частотный диапазон, модуляция и частота | • DSSS с DBPSK, DQPSK, CCK • OFDM с BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK @ 11 Mbps • 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps • 802.11n: 64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps |
| Операционные каналы | US: от 2.412 до 2.462 GHz (11 каналов), от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала) EU: от 2.412 до 2.472 GHz (13 каналов), от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала) |
| Скорость | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: от 6.5 до 300 Mbps |
| Мощность передачи | 802.11b: от 1 до 11 Mbps: Стандартная: 18 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11g: от 6 до 24 Mbps: Стандартная: 18 dBm (+/- 1.5 dBm); от 36 до 48 Mbps: Стандартная: 17 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная: 15 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11a: от 6 до 24 Mbps: Стандартная: 17 dBm (+/- 1.5 dBm); 36 Mbps: Стандартная: 16 dBm (+/- 1.5 dBm); 48 Mbps: Стандартная: 16 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная: 14 dBm (+/- 1.5 dBm) |
| TX мощность передачи MIMO | 802.11a/n (20/40 MHz): MCS15 20 MHz: Typ. 13 dBm (± 1.5 dBm) MCS15 40 MHz: Typ. 12 dBm (± 1.5 dBm) 802.11g/n (20 MHz): MCS15 20 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm) |
| Безопасность | • SSID broadcast разрешить/запретить • Firewall для MAC/IP/Protocol/Port-base фильтрации • 64-bit и 128-bit WEP шифрование, WPA /WPA2-Personal и Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP и AES) |
| RX чувствительность | 802.11b: -92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps 802.11g: -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps 802.11a: -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы |
| Общие | Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP |
| Только в режиме AP | ARP, BOOTP, DHCP, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w) |
| Интерфейс |
| Антенна | 5 dBi 2.4 GHz, 2 dBi 5 GHz 4 dual-band омни направленная антенна, N-type (male) |
| M12 порты | 2, 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation speed, F/H duplex mode и auto MDI/MDI-X connection (female) |
| Контакты аварии | 1 релейный выход с максимальной нагрузкой 1A @ 24 VDC (Digital Output) |
| Цифровые входы (M12, male) | 2 электрически изолированных входа от -30 до +3V для состояния "0" (OFF) от +13 до +30V для состояния “1” (ON) Максимальный входной ток: 8 mA |
| Светодиодная индикация | PWR, FAULT, STATE, WLAN1, WLAN2, LAN1, LAN2 |
| Консоль | RS-232 (RJ45) |
| Соединитель | N-type (female) |
| Питание |
| Входное напряжение | от 12 до 48 VDC, резервируемое постоянное или 48 VDC Power-over-Ethernet plus (IEEE 802.3at) |
| Потребление | от 12 до 48 VDC, 1.5 A (max.) |
| Соединитель | M12 A-coding |
| Защита от неправильной полярности | Имеется |
| Механические, питание и окружающая среда |
| Рабочая температура | от -40 до 75°C |
| Относительная влажность | от 5 до 95% RH |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Вес | 1.8 кг |
| Размеры | 224 x 147.7 x 64.5 мм |
| Корпус | Металлический, IP68 |
| Крепление | Настенное (стандартно), DIN-Rail (опционально), на трубу (опционально) |
| Сертификаты |
| Safety | UL 60950-1, EN 60950-1 |
| EMC | EN 301 489-1/17, FCC Part 15 Subpart B, EN 55022/55024 |
| Radio | EN 300 328, EN 301 893, DSPR (Japan) |
| Rail Traffic | EN 50155, EN 50121-1/4 |