| Спецификации |  |
| --- | --- |

• Аппаратная часть Процессор Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz Чипсет Intel Pineview-D + ICH8M FSB 667 MHz BIOS 16 Mbit Flash BIOS, поддержка ACPI Память 1 x 200-pin DDR2 SODIMM сокет, поддержка DDR2 667 до 2 GB max., встроенная 1 GB ОС Linux или Windows Embedded Standard 2009 Шина расширения PCI 104 интерфейс зарезервирован USB USB 2.0 hosts, type A соединитель x 4, поддержка системной загрузки • Последовательный интерфейс Тип интерфейса 2 RS-232 порта (DB9 male) • Serial параметры Биты данных 5, 6, 7, 8 Стоп биты 1, 1.5, 2 Паритет None, Even, Odd Скорость до 115.2 Kbps • Serial сигналы RS-232 TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND, RI • Цифровые входы (DI) Каналов 4, source типа Сухие контакты Логический 0: заземлен (GND) Логическая 1: открыт Мокрые контакты Логический 0: +3V max. Логическая 1: от +10V до +30V (DI источник в DI) Изоляция 3 KV оптическая Входное напряжение от 0 до 30 VDC • Цифровые выходы (DO) Каналов 4, sink типа Выходной ток Max. 200 mA на канал Напряжение 24 VDC номинальное, открытый коллектор до 30 V Изоляция 4 KV оптическая Соединитель 10-pin терминальный юлок (4 DI точки, 4 DO точки, DI Source, GND) • Дисплей Контроллер Intel® GMA3150 графический контроллер с Intel D510 DVI интерфейс • Аналоговый RBG выход с разрешением 2048 x 1536 @ 60 Hz • Цифровой DVI выход с разрешением 1024 x 768 @ 60 Hz • Память Встроенная 2 GB индустриальная DOM для ОС Расширение Поддержка HDD: 2 SATA-300 соединителя для подключения HDD Compact Flash CompactFlash сокет для карт CF, поддержка CF Type-I/II • Сеть Magnetic Isolation Protection 1.5 KV встроенная LAN 6 auto-sensing 10/100/1000 Mbps порта (RJ45) • Другая периферия Клавиатура и мышь 1 PS/2 интерфейс, поддерживающий стандартные PS/2 клавиатуры и PS/2 мыши через Y-type кабель (опционально) • Светодиоды Система Power, Storage Serial TX x 2, RX x 2 Gigabit Ethernet 100M/Link x 6, 1000M/Link x 6 Коммуникационные Модуль A x 16, модуль B x 16 • Питание Входное питание от 100 до 240 VAC • Механические Корпус SECC листовой металл (1 mm) Размеры (Ш x Д x В) 315 x 440 x 90 мм (без ушей) Вес 4 кг Крепление Стандартное 19" • Окружающая среда Рабочая температура стандартная модель: от -10 до 60°C DPP-T модель: от -40 до 70°C Температура хранения стандартная модель: от -20 до 80°C DPP-T модель: от -40 до 85°C Влажность от 5 до 95% RH • Переключатели и кнопки Питание вкл-выкл на передней панели Кнопка сброса на передней панели • Сертификаты EMC CE, FCC, CCC, IEC 61850-3 (DPP-T models только) Безопасность UL/cUL, LVD, CCC Green Product RoHS, CRoHS, WEEE • Дополнительно Триггер перезагрузки Встроенный WDT (watchdog timer) поддерживает от 1 до 255 уровней временных интервалов для системного сброса, настраивается программно • Программная часть • Linux OS Linux 2.6.32, Debian 5 (Lenny) Стек протоколов TCP, UDP, IPv4, SNMP v1/v2c/v3, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE, ptpd (IEEE 1588) Файловая система EXT2/EXT3 Internet безопасность iptables firewall, OpenVPN Dial-up сервисы PPP Daemon for Linux allows Unix machines to connect to the internet through dialup lines, using the PPP protocol, as a PPP server or client. Works with ‘chat’, ‘dip’, and ‘diald’, among (many) others. Supports IP, TCP, UDP and (for Linux) IPX (Novell) Поддерживаемые сервисы и Daemon Terminal Server (SSH): Provides secure encrypted communications between two un-trusted hosts over an insecure network File Server: Enables remote clients to access files and other resources over the network Watchdog: Features a software function to trigger system reset in a user specified time interval. (MOXA API provided) Apache: Allows you to create and manage Web sites, supporting PHP and XML Средства разработки • Moxa API Library • GNU C/C++ compiler • GNU C library • Windows XP Embedded OS Windows Embedded Standard 2009 Стек протоколов DHCP, DNS, FTP, HTTP, SNTP, NTP, Telnet,SMTP, SNMPv2, TCP, UDP, IPv4, ICMP, IGMP, IPsec, TAPI, ICS, PPP, CHAP, EAP, PPPoE, PPTP, NetBIOS Файловая система NTFS Watchdog таймер Features a hardware function to trigger system reset in a user specified time interval. (MOXA API provided) Поддерживаемые сервисы и Daemon Remote Registry Service: Enables remote users to modify registry settings on this computer IIS Web Server: Allows you to create and manage Web sites Enhanced Write Filter: Redirect disk write operations to volatile (RAM) or non-volatile (disk) storage Средства • Moxa API Library • Microsoft .Net Framework 3.5 with SP 1 • Active Directory Service Interface (ADSI) Core • Active Template Library (ATL) • Common Control Libraries • Common File Dialogs • Direct3D, DirectPlay, DirectShow and Direct show filters • Mapi32 Libraries • Message Queuing (MSMQ) Core • Microsoft Visual C++ Run Time Libraries • Power Management dynamic-link library • RPC • Windows API, Script Engines, and WMI Информация для заказа • x86-based Rackmount компьютер DA-683-SP-XPE x86 Rackmount компьютер с процессором Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz, DVI-I, 6 Giga LAN, 2 RS-232 Serial порта, 4 уифровых входа и выхода, 2 слота расширения, CompactFlash, 4 USB, один источник питания, Windows Embedded Standard, рабочая температура от -10 до 60° DA-683-SP-LX x86 Rackmount компьютер с процессором Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz, DVI-I, 6 Giga LAN, 2 RS-232 Serial порта, 4 уифровых входа и выхода, 2 слота расширения, CompactFlash, 4 USB, один источник питания, Linux, рабочая температура от -10 до 60° DA-683-DPP-T-XPE IEC 61850-3 x86 Rackmount компьютер с процессором Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz, DVI-I, 6 Giga LAN, 2 RS-232 Serial порта, 4 уифровых входа и выхода, 2 слота расширения, CompactFlash, 4 USB, два источника питания, Windows Embedded Standard, рабочая температура от -40 до 70° DA-683-DPP-T-LX IEC 61850-3 x86 Rackmount компьютер с процессором Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz, DVI-I, 6 Giga LAN, 2 RS-232 Serial порта, 4 уифровых входа и выхода, 2 слота расширения, CompactFlash, 4 USB, два источника питания, Linux, рабочая температура от -40 до 70° • Модули расширения для x86-based rackmount компьютеров DA-SP08-I-DB 8-портовый RS-232/422/485 модуль с DB9 соединителем и optical isolation DA-SP08-DB 8-портовый RS-232/422/485 модуль с DB9 соединителем DA-SP08-I-TB 8-портовый RS-232/422/485 модуль с терминальным блоком и optical isolation DA-SP38-I-TB 8-портовый RS-422/485 модуль с терминальным блоком и optical isolation DA-SW08-RJ 8-портовый 10/100 Mbps модуль неуправляемого коммутатора DA-UPCI-DK Universal PCI kit