| Спецификации |  |
| --- | --- |
| Аппаратная часть |  |
| Процессор | 3 поколения, Intel® Core™ i3 3120ME, 2.4 GHz |
| Чипсет | Intel® QM77 Express |
| DRAM | 4 GB DDR3 SDRAM, поддержка до 16 GB |
| ОС | Windows 7, Windows XP SP3, Windows XP Embedded (устанавливаются пользователем) |
| USB | 6 х USB 2.0 / 2 х USB 3.0 хоста, Type A соединитель |
| Память |  |
| Расширение | • 2 SATA 6 Gb/s порта для SSD/HDD • 2 SATA 3 Gb/s порта для SSD/HDD |
| Другая периферия |  |
| Аудио | Вход-выход, Mic in x 1 |
| Клавиатура и мышь | 2 PS/2 интерфейса, поддерживающие стандартные PS/2 клавиатуры и мышь |
| LPT порт | 1 |
| PCIe x16 слот | 1 |
| PCI слоты | 2 |
| Дисплей |  |
| Контроллер | встроенный Intel® HD 4000 |
| Интерфейс | • VGA интерфейс: 15-pin D-Sub соединитель (female), с разрешением до 1920 x 1080 • DVI-D интрфейс x 2: 29-pin DVI-D соединитель (female), с разрешением до 1600 x 1200, 60Hz |
| Сеть |  |
| Ethernet | 4 auto-sensing 10/100/1000 Mbps порта (RJ45) |
| Защита | 1.5 KV встроенная магнитная |
| Последовательные порты (Serial) |  |
| Стандарт | • 2 RS-232/422/485 порта (программно-выбираемых) (DB9 male) • 2 RS-232 ports (DB9) • 8 NMEA 0183 порта (терминальный блок) |
| Последовательные порты - параметры |  |
| Биты данных | 5, 6, 7, 8 |
| Стоп биты | 1, 1.5, 2 |
| Паритет | None, Even, Odd, Space, Mark |
| Скорость | от 50 bps до 230.4 Kbps |
| Контроль потока | RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC® (automatic data direction control) для RS-485 |
| Последовательные порты - сигналы |  |
| RS-232 | TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND |
| Информация для заказа |  |
| MC-7130-MP | x86 ECDIS компьютер на базе процессора Intel(R) Core(tm) i3, 4 serial порта, 4 Gigabit Ethernet порта, 8 USB хостов, один PCI-e x 16 слот, 2 PCI слота, интерфейс для накопителей, VGA/DVI |