| Технология |
| --- |
| Стандарт | IEEE 802.3af/at для Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100Base FX, IEEE 802.3x для контроля потока IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X) IEEE 802.3z для 1000BaseXIEEE 802.1D для Spanning Tree протокола IEEE 802.1w для Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.1p для Class of Service, IEEE 802.1X для Authentication, IEEE 802.3ad для Port Trunk с LACP |
| Управление | IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SMTP, RARP, Telnet, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control |
| Фильтры | 802.1Q VLAN, Port-Based VLAN, GVRP, IGMP v1/v2/v3, GMRP |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation |
| Безопасность | RADIUS, TACACS+, MAB Authentication, HTTPS, SSL, SSH,Broadcast Storm Protection, Port Lock, MAC ACL, MAC Sticky, NTP Authentication, SMTP with TLS |
| Time Management | SNTP, NTP Server/Client, IEEE 1588v2 PTP (software-based) |
| MIB | MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 |
| Индустриальные протоколы | EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IO |
| Свойства коммутатора |
| Приоритетных запросов | 4 |
| Мах номер VLAN | 4096 |
| IGMP групп | 256 |
| VLAN ID диапазон | VID от 1 до 4094 |
| Таблица MAC адресов | 16 K |
| Буфер пакетов | 12 Mbit |
| Интерфейсы |
| RJ45 порты | 10/100BaseT(X) или 10/100/1000BaseT(X) автоопределение скорости |
| Оптический порт | 100/1000BaseSFP |
| Консоль | USB serial (Type B соединитель) |
| Индикаторы | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, PoE |
| DIP переключатели | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| Контакты аварии | Один релейный выход с мах нагрузкой 0,5A @ 48 VDC |
| Цифровые входы | Два входа в одной группе, электрически развязанные - от +13 до +30V для состояния “1” - от -30 до +3V для состояния “0” - Max. входной ток: 8 mA |
| PoE (на порт |
| Max. выходная мощность | 30W |
| Выходное напряжение | от 12 до 48.5 VDC |
| Питание |
| Входное напряжение | 12/24/48 VDC, дублированный вход (> 50 VDC для PoE+ или 60W) |
| Рабочее напряжение | 12 - 57 VDC |
| Входной ток | Max. 4,08 A @ 48 VDC |
| Подключение | Два съемных 4-pin терминальных блока |
| Токовая защита | да |
| Защита от неправильной полярности | Да |
| Потребление | Max. 18.96 W без PoE устройств |
| Бюджет мощности | • Max. 180 W при питании всех PoE устройств @ 48 VDC • Max. 150 W при питании всех PoE устройств @ 24 VDC • Max. 62 W при питании всех PoE устройств @ 12 VDC • Max. 60 W на PoE порт |
| Механические |
| Корпус | IP40 металлический |
| Размеры | 49 x 135 x 116 мм |
| Вес | 910 г |
| Установка | DIN-Rail, настенное крепление (опционально) |

| Окружающая среда |
| --- |
| Рабочая температура | от -10 до 60°C от -40 до 75°C -T модели |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсата) |
| Сертификаты |
| Safety | UL 61010-2-201, EN 61010 (LVD) |
| EMI | CISPR 22, FCC Part 15B Class A |
| EMC | EN 61000-6-2/6-4 |
| EMS | EN 61000-4-2 (ESD): Contact: 8 kV; Air: 15 kV EN 61000-4-3 (RS): 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m EN 61000-4-4 (EFT): Power: 4 kV; Signal: 4 kV EN 61000-4-5 (Surge): Power: 4 kV; Signal: 4 kV EN 61000-4-6 (CS): 10 V EN 61000-4-8 |
| Electrical Substations | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Traffic Control | NEMA-TS2 (Pending) |
| Rail Traffic | EN 50121-4 |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Freefall | IEC 60068-2-31 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| Информация для заказа |
| Модели |
| EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP | 6 портовый индустриальный управляемый Ethernet коммутатор с 2 комбо портами (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP) и 4 10/100BaseT(X) PoE/PoE+ Ethernet портами, температурный диапазон от -10 до 60°C |
| EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP-T | 6 портовый индустриальный управляемый Ethernet коммутатор с 2 комбо портами ( 10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP) и 4 10/100BaseT(X) PoE/PoE+ Ethernet портами, температурный диапазон от -40 до 75°C |
| Дополнительно: |
| DIN-Rail блоки питания: MDR-60-24 60W/2.5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC или 120-370 VDC входом, рабочая температура от -20 до 70°C MDR-40-24 40W/1.7A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC или 120-370 входом, рабочая температура от -20 до 70°C DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VACили 120-370 входом, рабочая температура от -10 до 50°C DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC входом или 120-370 входом, рабочая температура от -10 до 60°C DR-120-24 120W/5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 88 до 132 VAC или 176 до 264 VAC входом (выбирается переключателем), рабочая температура от -10 до 60°C DR-75-48 75W/1.6A DIN-Rail 48 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC или 120-370 входом, рабочая температура от -10 до 60°C DR-120-48 120W/2,5A DIN-Rail 48 VDC источник питания с универсальным 88 до 132 VAC или 176 до 264 VAC входом (выбирается переключателем), рабочая температура от -10 до 60°C DRP-240-48 240W/5A DIN-Rail 48 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC или 120-370 входом, рабочая температура от -10 до 70°C |
| Backup Configurators ABC-02-USB Автоматическое сохранение и восстановление конфигурации (Backup Configurator) через USB порт SNMP OPC Server Pro SNMP OPC Server Pro Компакт диск с программным обеспечением SNMP OPC Server Pro и описанием на английском языке MXview MXview Программное обеспечение сетевого управления для 50, 100, 250 или 500 узлов MXconfig Программное обеспечение для упрощения массовой конфигурации устройств Крепление: RK-4U Комплект для крепления 4U 19” |