| Технология |
| --- |
| Стандарты | IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) and 100Base FX, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3z для 1000BaseX, IEEE 802.3x для контроля потока, IEEE 802.1D для Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1W для Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.1p для Class of Service, IEEE 802.1X для Authentication, IEEE 802.3ad для Port Trunk с LACP |
| Протоколы | IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, DHCP Option 66/67/82, LLDP, Modbus/TCP, IEEE 1588 PTP, IPv6, SNMP Inform |
| MIB | MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 |
| Контроль потока | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
| Switch Properties |
| Приоритетных запросов | 4 |
| IGMP групп | 256 |
| Max. число возможных VLAN | 64 |
| VLAN ID диапазон | VID от 1 до 4094 |
| Интерфейсы |
| Fast Ethernet | Слот 1, 2 и 3 для любой комбинации 4, 6, 7 или 8-портовых PM-7200 fast Ethernet модулей с 10/100BaseT(X) (TP/M12 интерфейсами), 100BaseFX (SC/ST соединители) или 100BaseSFP. Слот 4 для BNC порта. См. подробнее: "Варианты установки Gigabit/Fast Ethernet модулей серии PM-7200 в слоты PT-7728" |
| Gigabit Ethernet | Слот 4 для 4- или 2-портовых Gigabit интерфейсных комбо модулей PM-7200 с 10/100/1000BaseT(X) или 1000BaseSFP |
| Консоль | RS-232 (RJ45) |
| Системные индикаторы | STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL |
| Индикаторы на модулях | LNK/ACT, FDX/HDX, RING PORT, COUPLER PORT, SPEED |
| Контакты аварии | один релейный выход с мах нагрузкой 3 A @ 30 VDC или 3 A @ 240 VAC |
| IEEE 1588 PTP | До 12 10/100BaseT(X) или 14 100BaseFX (Multi-mode ST или SC соединители) IEEE 1588 портов с аппаратной отметкой времени |
| Питание |
| Входное напряжение | 24 VDC (от 18 до 36 V), или 48 VDC (от 36 до 72 V), или 110/220 VDC/VAC (от 88 до 300 VDC, от 85 до 264 VAC) |
| Ток | • Max. 2.58 A @ 24 VDC • Max. 1.21 A @ 48 VDC • Max. 0.64/0.33 A @ 110/220 VDC • Max. 0.53/0.28 A @ 110/220 VAC |
| Подключение | 10-pin терминальный блок |
| Токовая защита | Да |
| Защита от неправильной полярности | Да |
| Механические |
| Корпус | IP30 защита |
| Размеры | 440 x 44 x 325 mm mm (Ш x В x Д) См. габаритные размеры -->> |
| Вес | 5,9 кг |
| Установка | в 19’’ стойки |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура | от -40 до 85°C |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Влажность | от 5 до 95% (без конденсата) |
| Сертификаты |
| EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A |
| Safety | UL60950-1 (Pending) |
| Power Automation | IEC 61850-3, IEEE 1613 |

| Rackmount шасси коммутаторов серии PT-7728-PTP |
| --- |
| PT-7728-PTP-R-24-48 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 2 изолированных источника питания (24 и 48 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-24-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 2 изолированных источника питания (24 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-24-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 2 изолированных источника питания (24 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-48 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 1 изолированный источник питания (48 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-48 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 1 изолированный источник питания (48 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-48-48 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 2 изолированных источника питания (48 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-48-48 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 2 изолированных источника питания (48 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-48-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 2 изолированных источника питания (48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-48-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 2 изолированных источника питания (48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 1 изолированный источник питания (88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 1 изолированный источник питания (88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-HV-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 2 изолированных источника питания (88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-HV-HV | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 2 изолированных источника питания (88-300 VDC или 85-264 VAC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-24 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 1 изолированный источник питания (24 VDC), -температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-24 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 1 изолированный источник питания (24 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-24-24 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 2 изолированных источника питания (24 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-R-24-24 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на задней панели, 2 изолированных источника питания (24 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| PT-7728-PTP-F-24-48 | Управляемый, модульный IEEE 1588 v2, IEC 61850-3 совместимый Gigabit Ethernet коммутатор с 3 слотами для Fast Ethernet модулей, 1 слотом для Gigabit Ethernet модулей или 4 слотами для Fast Ethernet модулей - всего до 24+4G портов, разъемы для подключения на передней панели, 2 изолированных источника питания (24 и 48 VDC), температурный диапазон от -40 до 85°C |
| Серия PM-7200 Gigabit/Fast Ethernet модулей для PT-7728-PTP |
| PM-7200-8TX Интерфейсный модуль с 8 10/100BaseT(X) портами, RJ45 соединители PM-7200-6MSC Интерфейсный модуль с 6 multi-mode 100BaseFX портами, SC соединители PM-7200-6MST Интерфейсный модуль с 6 multi-mode 100BaseFX портами, ST соединители PM-7200-6SSC Интерфейсный модуль с 6 single-mode 100BaseFX портами, SC соединители PM-7200-4MSC2TX Интерфейсный модуль с 4 multi-mode 100BaseFX портами, SC соединители и 2 10/100BaseT(X) порта, RJ45 соединители PM-7200-4MST2TX Интерфейсный модуль с 4 multi-mode 100BaseFX портами, ST соединители и 2 10/100BaseT(X) порта, RJ45 соединители PM-7200-4SSC2TX Интерфейсный модуль с 4 single-mode 100BaseFX портами, SC соединители и 2 10/100BaseT(X) порта, RJ45 соединители PM-7200-2MSC4TX Интерфейсный модуль с 2 multi-mode 100BaseFX портами, SC соединители и 4 10/100BaseT(X) порта, RJ4 5соединители PM-7200-2MST4TX Интерфейсный модуль с 2 multi-mode 100BaseFX портами, ST соединители и 4 10/100BaseT(X) порта, RJ45 соединители PM-7200-2SSC4TX Интерфейсный модуль с 2 single-mode 100BaseFX портами, SC соединители и 4 10/100BaseT(X) порта, RJ45 соединители PM-7200-1LSC6TX Интерфейсный модуль с 1 100BaseFX single-mode портом, SC соединитель с рабочим расстоянием до 80 км и 6 10/100BaseT(X) портами PM-7200-2MSC Интерфейсный модуль с 2 multi-mode 100BaseFX портами, SC соединитель PM-7200-2MST Интерфейсный модуль с 2 multi-mode 100BaseFX портами, ST соединитель PM-7200-2SSC Интерфейсный модуль с 2 single-mode 100BaseFX портами, ST соединители PM-7200-1MSC Интерфейсный модуль с 1 multi-mode 100BaseFX портом, SC соединитель PM-7200-1MST Интерфейсный модуль с 1 multi-mode 100BaseFX портом, ST соединитель PM-7200-1SSC Интерфейсный модуль с 1 single-mode 100BaseFX портом, ST соединитель PM-7200-1MSC6TX Интерфейсный модуль с 1 multi-mode 100BaseFX портом, SC соединитель и 6 10/100BaseT(X) портов, RJ45 соединители PM-7200-1MST6TX Интерфейсный модуль с 1 multi-mode 100BaseFX портом, ST соединитель и 6 10/100BaseT(X) портов, RJ45 соединители PM-7200-1SSC6TX Интерфейсный модуль с 1 single-mode 100BaseFX портом, SC соединитель и 6 10/100BaseT(X) портов, RJ45 соединители PM-7200-8SFP Fast Ethernet модуль 8 1000BaseSFP (mini-GBIC) PM-7200-4M12 Интерфейсный модуль с 4 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители PM-7200-4GTXSFP Gigabit Ethernet модуль 4 10/100/1000BaseT(X) или 1000BaseSFP (mini-GBIC) см. подробнее SFP-1G серия PM-7200-2GTXSFP Gigabit Ethernet модуль 2 10/100/1000BaseT(X) или 1000BaseSFP (mini-GBIC) см. подробнее SFP-1G серия PM-7200-1BNC2MST-PTP Fast Ethernet module for PT-7728-PTP series with 2 100BaseFX multi-mode ports with ST connectors, 1 PPS output with BNC connector, hardware-based IEEE 1588 PTP V2 protocol support PM-7200-2MTRJ Интерфейсный модуль с 2 multi-mode 100BaseFX портами, MTRJ соединители PM-7200-8MTRJ Интерфейсный модуль с 8 multi-mode 100BaseFX портами, MTRJ соединители PM-7200-4MST-FL Интерфейсный модуль с 4 multi-mode 10BaseFL портами, ST соединители PM-7200-4TX-PTP Fast Ethernet модуль для серии PT-7728-PTP с 4 10/100BaseT(X) портами, аппаратная поддержка IEEE 1588 PTP V2 PM-7200-4MST-PTP Fast Ethernet модуль для серии PT-7728-PTP с 4 100BaseFX multi-mode портами и ST соединителями, аппаратная поддержка IEEE 1588 PTP V2 PM-7200-4MSC-PTP Fast Ethernet модуль для серии PT-7728-PTP с 4 100BaseFX multi-mode портами и SC соединителями, аппаратная поддержка IEEE 1588 PTP V2 Gigabit Ethernet модули, SFP-1G Модели с рабочей температурой от 0 до 60°C SFP-1GSXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseSX, LC соединитель, 0,5 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLSXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLSX, LC соединитель, 2 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G40BLC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLX, LC соединитель, 10 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLHLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLH, LC соединитель, 30 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GLHXLC Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseLHX, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от 0 до 60°C SPF-1GZXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseZX, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от 0 до 60°C SPF-1GEZXLC Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseEZX, LC соединитель, 110 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1GEZXLC-120 Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseEZX, LC соединитель, 120 km, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G10ALC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G10BLC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G20ALC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G20BLC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C SFP-1G40ALC Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C Модели с рабочей температурой от -20 до 75°C и от -40 до 85°C |
| SFP-1GSXLC-T Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseSX, LC соединитель, 0,5 km, рабочая температура от -20 до 75°C SFP-1GLSXLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLSX, LC соединитель, 2 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1GLXLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLX, LC соединитель, 10 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1GLHLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLH, LC соединитель, 30 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1GLHXLC-T Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseLHX, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от -40 до 85°C SPF-1GZXLC-T Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseZX, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G10ALC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G10BLC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G20ALC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G20BLC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G40ALC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1G40BLC-T Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C Gigabit Ethernet модули, SFP-FE |
| SFP-1FEMLC-T Компактный трансивер (SFP) с 100Base multi-mode, LC соединитель, 4 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1FESLC-T Компактный трансивер (SFP) с 100Base single-mode, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от -40 до 85°C SFP-1FELLC-T Компактный трансивер (SFP) с 100Base single-mode, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от -40 до 85°C Backup Configurators ABC-01 Автоматическое сохранение и восстановление конфигурации (Backup Configurator) через RS-232 консольный SNMP OPC Server Pro |
| SNMP OPC Server Pro | Компакт диск с программным обеспечением SNMP OPC Server Pro и описанием на английском языке |

MXview Программное обеспечение сетевого управления для 50, 100, 250 или 500 узлов