| Спецификации |
| --- |
| ¤ GPRS |
| Интерфейс | GPRS |
| Частоты | Три диапазона UMTS/HSPA 850/1900/2100 MHz Четыре полосы GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS Multi-Slot Class | Class 10 |
| GPRS Terminal Device Class | Class B |
| SMS | "точка-точка" текст / PDU |
| SIM контроль | 3 V |
| ¤ Последовательный интерфейс |
| Интерфейс | 1 x RS-232/422/485, программно выбираемый (9-pin D-Sub, male или 5-контактный терминальный блок) |
| Скорость | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
| ¤ LAN |
| Ethernet | 1 x 10/100 Mbps, RJ45 |
| Скорость | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX |
| Magnetic Isolation Protection | 1.5 KV встроенная |
| Протоколы | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, SNTP |
| ¤ Аналоговые входы |
| Каналов | 4, дифференциальный вход |
| Разрешение | 16 bits |
| Тип ввода-вывода | Напряжение / ток |
| Входной уровень | от 0 до 10 V, ±10 V, ±5 V, от 0 до 20 mA, от 4 до 20 mA |
| Точность | • ±0.1% FSR @ 25°C • ±0.3% FSR @ от -10 до 55°C |
| Скорость | 100 образцов/сек |
| Входное сопротивление | 200K ohms (мин) |
| Встроенные резисторы для токового входа | 102 ohms |
| ¤ Цифровые входы - выходы (DI/DO) |
| Каналов | 8 |
| Моды | • Цифровые входы (DI) или счетчик событий (до 900 Hz) • Цифровые выходы DO или импульсный выход до 100 Hz) |
| ¤ Цифровые входы |
| Каналов | до 8, выбираемый тип source/sink |
| Тип сенсоров | NPN/PNP |
| Тип ввода-вывода | Цифровые входы (DI) или счетчик событий |
| "Сухие" контакты | • логический 0: на землю (GND) • логическая 1: открыт |
| "Мокрые" контакты | (Для Source Type) • логический 0: от 0 до 3 VDC • логическая 1: от 10 до 30 VDC (Для Sink Type) • логический 0: от 10 до 30 VDC • логическая 1: от 0 до 3 VDC |
| Common Type | 4 точки на COM |
| Изоляция | 3K VDC или 2K Vrms |
| Счетчик/частота | 900 Hz, сохраняется при выключенном питании |
| Интервал цифровой фильтрации | программно выбираемый |
| Защита от перенапряжения | 36 VDC |
| Память для счетчика при выключенном питании | сохраняется при выключенном питании |
| ¤ Цифровые выходы |
| Каналов | до 8, sink type, 36 VDC, 200 mA |
| Импульсный выход/ частота | 10 ms/100 Hz |
| Защита от перенапряжения | 45 VDC |
| Токовая защита | 600 mA |
| Температурная защита | 160°C |
| Выходной ток | Max. 200 mA на канал |
| Изоляция | 3K VDC или 2K Vrms |
| ¤ Релейные выходы |
| Каналов | 2 Form A (N.O.), 5 A |
| Ток | 5 A @ 30 VDC, 5 A @ 240 VAC, 5 A @ 110 VAC |
| Индуктивная нагрузка | 2 А |
| Резистивная нагрузка | 5 A |
| Предельное напряжение | 500 VAC |
| Время включения и выключения | 10 ms, 5 ms (max.) |
| Начальное сопротивление изоляции | 1G min. @ 500 VDC |
| Количество переключений | 100,000 |
| Начальное сопротивление контактов | 30 milli-ohms (max.) |
| Число срабатываний | 20 в минуту |
| Изоляция | 3K VDC или 2K Vrms |
| ¤ Окружающая среда |
| Рабочая температура | Стандартная модель: от -10 до 55°C T-модель: от -20 до 70°C |
| Относительная влажность | от 5 до 95% RH |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| ¤ Физические характеристики |
| Вес | 495 г |
| Размеры | 46.8 x 135 x 105 мм |
| ¤ Питание |
| Входное | 24 VDC, от 12 до 36 VDC |
| Потребление | •GPRS включен: 4.2 W •GPRS выключен: 2.8 W |
| ¤ Сертификаты |
| EMI | FCC part 15, CISPR (EN55022) Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 (ESD), levels 2, 3 IEC 61000-4-3 (RS), level 2 IEC 61000-4-4 (EFT), level 2 IEC 61000-4-5 (Surge), level 3 IEC 61000-4-6 (CS), level 2 IEC 61000-4-8 (PM), level 1 IEC 61000-4-11 (DIP) IEC 61000-6-2 (ESD), levels 2, 3 IEC 61000-6-4 (EFT), level 2 |
| Safety | UL 508 |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Freefall | IEC 60068-2-32 |
| Vibration: | IEC 60068-2-6 |
| Информация для заказа |
| ioLogik W5340-HSPA | HSPA микроконтроллер с 4 аналоговыми входами, 8 цифровыми входами/выходами и 2 релейными выходами, рабочая температура от -10 до 55°C |
| ioLogik W5340-HSPA-T | HSPA микроконтроллер с 4 аналоговыми входами, 8 цифровыми входами/выходами и 2 релейными выходами, рабочая температура от -20 до 70°C |
| Также в этой серии: |
| ioLogik W5340 | HSPA микроконтроллер с 4 аналоговыми входами, 8 цифровыми входами/выходами и 2 релейными выходами, рабочая температура от -10 до 55°C |
| ioLogik W5340-T | HSPA микроконтроллер с 4 аналоговыми входами, 8 цифровыми входами/выходами и 2 релейными выходами, рабочая температура от -30 до 70°C |
| ioLogik W5312-HSPA | HSPA микроконтроллер с 8 цифровыми входами/выходами и 4 программируемыми входами/выходами, рабочая температура от -10 до 55°C |
| ioLogik W5312-HSPA-T | HSPA микроконтроллер с 8 цифровыми входами/выходами и 4 программируемыми входами/выходами, рабочая температура от -30 до 70°C |