| Спецификация EDS-208A-M-SC Общее количество портов 8 Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек - витая пара (разъем RJ-45) 7 - многомодовое оптоволокно (разъем SC) 1 Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Тип комутатора | Store and Forward Управление потоками данных IEEE 802.3x flow control Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet Длина волны 1300 нм Мощность передатчика дБм -20 Чувствительность приёмника дБм -32 Допустимые потери в канале связи, дБм 12 Тип оптоволоконного кабеля 50/125 мкм 62.5/125 мкм Дальность передачи до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) Насыщение приемника, дБм -6 Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, 10/100M Требования по электропитанию | Рабочее напряжение 10 ~ 60 В (пост.) или 18 ~ 30 В (перем.), 47 ~ 63 Гц Потребление тока 0.23 А (при 24 В пост.) Возможность подключения резервного источника электропитания Да Разъем электропитания Клеммы Требования к окружающей среде Рабочая температура, град. C -10 ~ +60 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ +85 Механические свойства Габаритные размеры, мм 50 x 115 x 70 мм Материал корпуса Алюминий Масса нетто, г 275 Монтаж На DIN-рейку Комплект поставки Устройство Краткое руководство пользователя Дополнительная информация Производитель MOXA Inc. |
| --- | --- | --- |