| Спецификация EDS-208A-SS-SC |
| --- |
| Общее количество портов | 8 |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 |
| - одномодовое оптоволокно (разъем ST) | 2 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |
| Длина волны | 1310 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, 10/100M |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | 10 ~ 60 В (пост.) или 18 ~ 30 В (перем.), 47 ~ 63 Гц |
| Потребление тока | 0.22 А (при 24 В пост.) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | -10 ~ +60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 50 x 115 x 70 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 275 |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |