Три переключателя для установки трех последних цифр IP адреса - упрощают конфигурирование и обслуживание IPv6 Ready лого Поддержка IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) для точной синхронизации в сети Поддержка DHCP Option 82 для назначения IP адреса с различными политиками Поддержка индустриальных Ethernet протоколов Modbus / TCP Поддержка Турбо кольца, Турбо цепи и RSTP / STP (IEEE802.1w / D) для сетевого резервирования Поддержка IGMP Snooping и GMRP для фильтрации мультикастового трафика Поддержка Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN и GVRP для упрощения планирования сети Поддержка QoS (IEEE 802.1p/1Q и TOS / DiffServ) Поддержка 802.3ad, LACP для оптимизации использования полосы пропускания Поддержка SNMPv3, IEEE 802.1x, HTTPS и SSH для обеспечения сетевой безопасности Поддержка SNMP V1/V2C/V3 для различных уровней безопасного управления Поддержка RMON для эффективного сетевого управления Широкополосное управление полосой пропускания для предохранения от непредсказуемого состояния устройств Блокировка портов - позволяет использовать порты только с авторизованных MAC адресов "Зеркальные" порты для удобства отладки Автоматические предупреждения об аварийных ситуациях по email и на релейных выходах Автоматическое восстановление IP адресов подключаемых устройств LLDP для автоматического обнаружения топологии сети для программного обеспечения управления Конфигурирование с использованием Web browser, Telnet/Serial консоли DIN-Rail или панельная установка Поддержка MXview - индустриальной сетевой системы управления.

¤Технологии Стандарты IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX, IEEE 802.3x для контроля потока, IEEE 802.1D для Spanning Tree протокола, IEEE 802.1W для Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.1p для Class of Service, IEEE 802.1X для аутентификации IEEE 802.3ad для Port Trunk с LACP Протоколы IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2C/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telent, SSH, Syslog, LLDP, IEEE 1588 PTP, Modbus/TCP, IPv6 MIB MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 Контроль потока IEEE802.3x, back pressure ¤ Коммутатор Приоритетных очередей 4 IGMP групп 256 Макс. VLAN 64 VLAN номера (VID) от 1 до 4094 ¤ Интерфейсы M12 Fast Ethernet порты На передней панели, 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode и auto MDI/MDI-X Индикаторы PWR, 10/100M Контакты аварии 2 релейных выхода в одном M12 5-контактном разъеме с максимальной нагрузкой 3A @ 30 VDC или 3 A @ 240 VAC Системные индикаторы PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL Консольный порт M12 5-контактный разъем ¤ Механические Корпус Металлический, IP54 Размеры 250 x 170 x 69.8 мм Вес 485 г Установка Панельная, DIN-Rail (опционально) ¤ Окружающая среда Рабочая температура от 0 до 60°C стандартная модель, от -40 до 75°C модель с расширенным температурным диапазоном (с индексом "T") Температура хранения от -40 до 85°C Относительная влажность от 5 до 95% (без конденсата) ¤ Питание Входное напряжение • LV: 12/24/36/48 VDC (от 8,4 до 60 VDC) • MV: 72/96/110 VDC (от 50.4 до 154 VDC) • HV: 110/220 VDC/VAC (от 88 до 300 VDC, от 85 до 264 VAC) Потребление (по входному напряжению) 0.338 A @ 24 VDC 0.133 A @ 72 VDC 0.089 A @ 110 VDC 0.092 A @ 110 VAC 0.047 A @ 220 VAC Токовая защита Да Подключение M23 A-coding, 5-pin male соединитель Защита от неправильной полярности Да ¤ Сертификаты EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EMS EN61000-4-2 (ESD), level 3 EN61000-4-3 (RS), level 4 EN61000-4-4 (EFT), level 3 EN61000-4-5 (Surge), level 3 EN61000-4-6 (CS), level 3 EN61000-4-8 EN61000-4-11 EN61000-4-12 Safety UL508 (Pending) Shock IEC61373 Freefall IEC60068-2-32 Vibration IEC61373 Управление движением NEMA TS2 (Pending), e-mark (Pending) Железнодорожный транспорт EN50155 (Environmental, Pending), EN50121-3-2 (Pending), EN50121-4 (Pending) Наработка на отказ 360,594 часов, Database: Telcordia (Bellcore), GB 25°C

¤ Стандартные модели TN-5516-LV-LV Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 12/24/36/48 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5516-LV--MV Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 12/24/36/48 VDC и 72/96/110 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5516-LV--HV Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 12/24/36/48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5516-MV--MV Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 72/96/110 VDC), рабочая температура от 0 до +60°C TN-5516-HV--HV Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от 0 до +60°C ¤ Модели с расширенным температурным диапазоном TN-5516-LV-LV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 12/24/36/48 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5516-LV--MV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 12/24/36/48 VDC и 72/96/110 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5516-LV--HV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 12/24/36/48 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5516-MV--MV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 72/96/110 VDC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5516-MV--HV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 72/96/110 VDC и 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от -40 до 75°C TN-5516-HV--HV-T Управляемый Ethernet коммутатор с 16 10/100BaseT(X) портами, M12 соединители, с двумя резервируемыми входами питания (напряжение 88-300 VDC или 85-264 VAC), рабочая температура от -40 до 75°C