Модель Коммутатора

5 портов, 8 портов ,16 портов      EDS-305A                 EDS-308A                   EDS-316A

| Общее количество портов | 5 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 5 | 8 | 16 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле | При помощи реле | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле | При помощи реле | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 | 1 | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M |
| Требования по электропитанию |  |  |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 130 мА | 130 мА | 270 мА |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |  |  |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |  |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 | 54 x 135 x 105 | 81 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Масса нетто, г | 630 | 630 | 1140 |
| Монтаж | На DIN-рейку | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя | Устройство Краткое руководство пользователя | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модели коммутатров

5портов, 8портов, 16 портов                    M-SC                                    S-SC

| Общее количество портов | 5 п-в (8 п-в) (16 п-в) | 5 (8 п-в) (16 п-в) |
| --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 4 (7) (15) | 4 (7) (15 |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 (1) (1) | 1 (1) (1) |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |
| Длина волны | 1300 нм | 1310 нм |
| Мощность передатчика дБм | -20 | -5 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 | -34 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 | 29 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 9/125 мкм |
| Дальность передачи | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 | -3 |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |  | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M |
| Требования по электропитанию |  |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 170 мА | 170 мА |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| Масса нетто, г | 630 | 630 |
| Монтаж | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Дополнительная информация |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модели коммутаторов

(8  портов  и 16 портов)                                    MM-SC                        SS-SC

| Общее количество портов | 8 п-в (16 п-в) | 8 п-в (16 п-в) |
| --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 (14) | 6 (14) |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 2 (2) | 2 (2) |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |
| Длина волны | 1300 нм | 1310 нм |
| Мощность передатчика дБм | -20 | -5 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 | -34 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 | 29 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 9/125 мкм |
| Дальность передачи | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 | -3 |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M |
| Требования по электропитанию |  |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 250 мА | 250 мА |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| Масса нетто, г | 630 | 630 |
| Монтаж | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя | Устройство Краткое руководство пользователя |

Модель коммутатора  EDS-316-MS-SC

| Общее количество портов | 16 |
| --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 14 |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |
| Длина волны | 1300 нм 1310 нм |
| Мощность передатчика дБм | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм 62.5/125 мкм 9/125 мкм |
| Дальность передачи | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 440 мА |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 81 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 1140 |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |

Модель коммутатора  EDS-309-3M-SC

| Общее количество портов | 8 |
| --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 3 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |
| Длина волны | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 290 мА |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 630 |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |