Технические характеристики интерфейсных модулей для коммутаторов серии

MOXA PM-7200

Модель интерфейсного

модуля                                  2SSC                         2MST                                   2MSC

| Общее количество портов | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 2 | 2 | 2 |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |  |
| Длина волны | 1310 нм | 1300 нм | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 | -20 | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | -32 | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 | 12 | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | -6 | -6 |
| Комплект поставки | Устройство | Устройство | Устройство |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного

модуля                                   1SSC                         1MST                                   1MSC

| Общее количество портов | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |  |
| Длина волны | 1310 нм | 1300 нм | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 | -20 | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | -32 | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 | 12 | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | -6 | -6 |
| Комплект поставки | Устройство | Устройство | Устройство |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного

модуля                                   6SSC                         6MST                                   6MSC

| Общее количество портов | 6 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 6 | 6 | 6 |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |  |
| Длина волны | 1310 нм | 1300 нм | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 | -20 | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | -32 | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 | 12 | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | -6 | -6 |
| Комплект поставки | Устройство | Устройство | Устройство |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного

модуля                                   4SSC2TX                          4MST2TX                                  4MSC2TX

| Общее количество портов | 6 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 2 | 2 | 2 |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 4 | 4 | 4 |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |  |
| Длина волны | 1310 нм | 1300 нм | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 | -20 | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | -32 | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 | 12 | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | -6 | -6 |
| Комплект поставки | Устройство | Устройство | Устройство |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного

модуля                                   2SSC4TX                           2MST4CX                                 2MSC4TX

| Общее количество портов | 6 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 4 | 4 | 4 |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 2 | 2 | 2 |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |  |
| Длина волны | 1310 нм | 1300 нм | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 | -20 | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | -32 | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 | 12 | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | -6 | -6 |
| Комплект поставки | Устройство | Устройство | Устройство |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного

модуля                                   1SSC6TX                            1MST6CX                                 1MSC6TX

| Общее количество портов | 7 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 | 6 | 6 |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |  |
| Длина волны | 1310 нм | 1300 нм | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -5 | -20 | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | -32 | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 | 12 | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | -6 | -6 |
| Комплект поставки | Устройство | Устройство | Устройство |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного модуля      4MI2

| Общее количество портов | 4 |
| --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем M12) | 4 |
| Комплект поставки | Устройство |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного модуля      2GTXSFP

| Общее количество портов | 2 |
| --- | --- |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) | 2 |
| Комплект поставки | Устройство |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного модуля      4GTXSFP

| Общее количество портов | 4 |
| --- | --- |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) | 4 |
| Комплект поставки | Устройство |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |

Модель интерфейсного модуля      8TX

| Общее количество портов | 8 |
| --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 8 |
| Комплект поставки | Устройство |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |