Спецификация EDS-405A Общее количество портов 5 Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек - витая пара (разъем RJ-45) 5 Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p Поддержка сетевых протоколов BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP, RMON Тип комутатора Store and Forward Управление потоками данных IEEE 802.3x flow control Возможность резервирования связи Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree Поддержка интеллектуальных функций Автоматическое оповещение об обрыве электропитания При помощи реле По E-Mail По SNMP Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту При помощи реле По E-Mail По SNMP Управление приоритетами потоков QoS да Создание виртуальных сетей VLAN IEEE 802.1Q Port-Based VLAN Функции DHCP-сервера Да Релейные выходы 1 Нагрузочная способность реле до 1 А (24 В) Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M Управление коммутатором SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль Требования по электропитанию Рабочее напряжение 12 ~ 45 В (пост.) Потребление тока 0.26 А (при 24 В) Возможность подключения резервного источника электропитания Да Разъем электропитания Клеммы Требования к окружающей среде Рабочая температура, град. C 0 ~ 60 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ +85 Механические свойства Габаритные размеры, мм 54 x 135 x 105 Материал корпуса Алюминий Масса нетто, г 1040 Монтаж На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) Комплект поставки Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Дополнительная информация Производитель MOXA Inc.