Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                              EDS-505A           EDS-505A-MM-SC          EDS-505A-SS-SC

| Общее количество портов | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  | 505sc |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 5 | 3 | 3 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | 2 | 2 |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad |
| Тип комутатора | Store and Forward | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | Store and Forward | Store and Forward |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring | "Связующее дерево" Spanning Tree | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Поддержка интеллектуальных функций |  | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP | 1300 нм | 1310 нм |
| Управление приоритетами потоков QoS | да | -20 | -5 |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | -32 | -34 |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | 12 | 29 |
| Функции DHCP-сервера | Да | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 9/125 мкм |
| Дискретные входы | 2 | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | -6 | -3 |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В |  |  |
| Макс. ток, мА | 8 | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле | По E-Mail По SNMP |
| Релейные выходы | 2 | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | да | да |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | да | да |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Требования по электропитанию |  | Да | Да |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 2 | 2 |
| Потребление тока | 0.24 А (при 24 В) | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В |
| Разъем электропитания | Клеммы | 8 | 8 |
| Требования к окружающей среде |  | 2 | 2 |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Наличие международных сертификатов |  |  |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 352000 | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Механические свойства |  | 0.36 А (при 24 В) | 0.35 А (при 24 В) |
| Габаритные размеры, мм | 80 x 135 x 105 | Да | Да |
| Материал корпуса | Алюминий | Клеммы | Клеммы |
| Масса нетто, г | 1040 |  |  |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Дополнительная информация |  | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Производитель | MOXA Inc. |  |  |
|  |  | 352000 | 352000 |
|  |  | 80 x 135 x 105 | 80 x 135 x 105 |
|  |  | Алюминий | Алюминий |
|  |  | 1040 | 1040 |
|  |  | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
|  |  | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
|  |  | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                              EDS-508A           EDS-508A-MM-SC          EDS-508A-SS-SC

| Общее количество портов | 8 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек | 508 |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 8 | 3 | 6 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | 2 | 2 |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad |
| Тип комутатора | Store and Forward | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | Store and Forward | Store and Forward |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | IEEE 802.3x flow control |  | IEEE 802.3x flow control |
| Поддержка интеллектуальных функций |  | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP | 1300 нм | 1310 нм |
| Управление приоритетами потоков QoS | да | -20 | -5 |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | -32 | -34 |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | 12 | 29 |
| Функции DHCP-сервера | Да | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 9/125 мкм |
| Дискретные входы | 2 | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | -6 | -3 |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В |  |  |
| Макс. ток, мА | 8 | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Релейные выходы | 2 | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | да | да |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | да | да |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Требования по электропитанию |  | Да | Да |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 2 | 2 |
| Потребление тока | 0.26 А (при 24 В) | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В |
| Разъем электропитания | Клеммы | 8 | 8 |
| Требования к окружающей среде |  | 2 | 2 |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Наличие международных сертификатов |  |  |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 339000 | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Механические свойства |  | 0.36 А (при 24 В) | 0.35 А (при 24 В) |
| Габаритные размеры, мм | 80 x 135 x 105 | Да | Да |
| Материал корпуса | Алюминий | Клеммы | Клеммы |
| Масса нетто, г | 1040 |  |  |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Дополнительная информация |  | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Производитель | MOXA Inc. |  |  |
|  |  | 352000 | 339000 |
|  |  | 80 x 135 x 105 | 80 x 135 x 105 |
|  |  | Алюминий | Алюминий |
|  |  | 1040 | 1040 |
|  |  | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
|  |  | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
|  |  | MOXA Inc. | MOXA Inc. |

Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                              EDS-516A           EDS-516A-MM-SC

| Общее количество портов | 16 | 16 |
| --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 16 | 14 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad | 2 |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad |
| Тип комутатора | Store and Forward | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | Store and Forward |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | IEEE 802.3x flow control |
| Поддержка интеллектуальных функций |  | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP | 1300 нм |
| Управление приоритетами потоков QoS | да | -20 |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | -32 |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | 12 |
| Функции DHCP-сервера | Да | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дискретные входы | 2 | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | -6 |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В |  |
| Макс. ток, мА | 8 | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Релейные выходы | 2 | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | да |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | да |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Требования по электропитанию |  | Да |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 2 |
| Потребление тока | 0.44 А (при 24 В) | +13 ~ +30 В |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | -30 ~ +3 В |
| Разъем электропитания | Клеммы | 8 |
| Требования к окружающей среде |  | 2 |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | до 1 А (24 В) |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Наличие международных сертификатов |  |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 247000 | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Механические свойства |  | 0.51 А (при 24 В) |
| Габаритные размеры, мм | 94 x 135 x 143 | Да |
| Материал корпуса | Алюминий | Клеммы |
| Масса нетто, г | 1586 |  |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | 0 ~ 60 |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | 5 ~ 95 |
| Дополнительная информация |  | -40 ~ +85 |
| Производитель | MOXA Inc. |  |
|  |  | 247000 |
|  |  | 94 x 135 x 143 |
|  |  | Алюминий |
|  |  | 1586 |
|  |  | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
|  |  | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
|  |  | MOXA Inc. |