Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                                                                                     EDS-518A

| Общее количество портов | 18 |
| --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 16 |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) | 2 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Функции DHCP-сервера | Да |
| Дискретные входы | 2 |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В |
| Макс. ток, мА | 8 |
| Релейные выходы | 2 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 0.51 А (при 24 В) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Наличие международных сертификатов |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 240000 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 94 x 135 x 143 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 1630 |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |

Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                                 EDS-510A-3GT           EDS-510A-3SFP          EDS-510A-1GT2SFP

| Общее количество портов | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 7 | 7 | 7 |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 3 | 3 | 1 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | 2 |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control | Store and Forward |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | IEEE 802.3x flow control |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да | да | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | да | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | да |
| Функции DHCP-сервера | Да | Да | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Дискретные входы | 2 | 2 | Да |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В | 2 |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В | +13 ~ +30 В |
| Макс. ток, мА | 8 | 8 | -30 ~ +3 В |
| Релейные выходы | 2 | 2 | 8 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) | 2 |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M, 1000M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M, 1000M | до 1 А (24 В) |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M, 1000M |
| Требования по электропитанию |  |  | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |  |
| Потребление тока | 0.65 А (при 24 В) | 0.46 А (при 24 В) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | Да | 0.44 А (при 24 В) |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы | Да |
| Требования к окружающей среде |  |  | Клеммы |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |  |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 0 ~ 60 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 5 ~ 95 |
| Наличие международных сертификатов |  |  | -40 ~ +85 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 204000 | 204000 |  |
| Механические свойства |  |  | 204000 |
| Габаритные размеры, мм | 80 x 135 x 105 | 80 x 135 x 105 |  |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | 80 x 135 x 105 |
| Масса нетто, г | 1170 | 1170 | Алюминий |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | 1170 |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Дополнительная информация |  |  | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. |  |
|  |  |  | MOXA Inc. |

Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                              EDS-G509A

| Общее количество портов | 9 |
| --- | --- |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 4 |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) | 5 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, IEEE1588, IPv6 |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Функции DHCP-сервера | Да |
| Дискретные входы | 2 |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В |
| Макс. ток, мА | 8 |
| Релейные выходы | 2 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100/1000M |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
| Потребление тока | 0.81 А (при 24 В) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Наличие международных сертификатов |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 204000 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 87 x 135 x 107 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 1510 |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |

Модель управляемого

коммутатора серии

EDS-500A                                    EDS-518A-MM-SC                                        EDS-518A-SS-SC

| Общее количество портов | 18 | 18 |
| --- | --- | --- |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 14 | 14 |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 2 | 2 |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек |  |  |
| Комбинированные разъемы (RJ45 + SFP) | 2 | 2 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Поддержка сетевых протоколов | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON | GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
| Тип комутатора | Store and Forward | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |  |
| Мощность передатчика дБм | -20 | -5 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 | -34 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 | 29 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм 62.5/125 мкм | 9/125 мкм |
| Дальность передачи | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 | -3 |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да | да |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Функции DHCP-сервера | Да | Да |
| Дискретные входы | 2 | 2 |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | +13 ~ +30 В |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В | -30 ~ +3 В |
| Макс. ток, мА | 8 | 8 |
| Релейные выходы | 2 | 2 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Требования по электропитанию |  |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 0.61 А (при 24 В) | 0.61 А (при 24 В) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Наличие международных сертификатов |  |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 240000 | 240000 |
| Механические свойства |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 94 x 135 x 143 | 94 x 135 x 143 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| Масса нетто, г | 1630 | 1630 |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
| Дополнительная информация |  |  |
| Производитель | MOXA Inc. | MOXA Inc. |